## Slide 1
第二章 DSP芯片结构介绍
第一节 基本性能
第二节 CPU结构
第三节 内部总线结构
第四节 存储器结构
第五节 在片外围电路
第六节 串行口
第七节 与外设的接口
第八节 复位与省电
第九节 中断
第十节 自举加载

## Slide 2
1）多总线结构
2）40位算术逻辑单元（ALU）
3）17×17位并行乘法器
4）比较、选择和存储单元（CSSU）
5）指数编码器
6）两个地址发生器
第一节 C54x芯片的基本性能

## Slide 3
7）数据总线
8）总线寻址空间
9）三种存储器空间
10）单指令循环和块循环
11）区分的存储块移动指令
12）32位长操作数指令
13）可编程等待状态发生器和
可编程的存储单元转换

## Slide 4
14）锁相环（PLL）发生器
15）多通道缓冲串口（McBSP）
16）直接存储器访问（DMA）控制器
17）主机接口（HPI）
18）定时器
19）多种节电模式
20）JTAG接口
21）低电压工作

## Slide 5
TMS320C54x DSP的内部硬件组成图
系统控制接口
程序地址产生逻辑（PAGEN）
数据地址产生逻辑（DAGEN）
存储器和外部接口
周边接口
PAB
PB
CAB
CB
DAB
DB
EAB
EB
PC，IPTR，RC，
BRC，RSA，REA
ARAU0，ARAU1，AR0～AR7
ARP，BK，DP，SP
EXP指数编码器
MUX
T寄存器
符号控制器
17×17乘法器
小数/整数运算控制
Y
X
40位ALU
零
饱和
取整
MUX
符号控制器
累加器A（40）
累加器B（40）
MUX
符号控制器
符号控制器
XA
YA
40位加法器
MUX
比较器
状态转移寄存器
测试控制寄存器
符号控制器
桶形移位寄存器
最高/最低有效字
选择
0
SXM
P
C
D
D
X
T
A
XM
YM
A
B
M
B
A
C
D
Y
X
T
A
B
C
D
S
S
B
A
B
A

## Slide 6
第二节 C54x芯片的CPU结构
40位算术逻辑运算单元（ALU）
2个40位累加器A和B
移位-16～31位的桶形移位寄存器
乘法器/加法器单元
比较和选择及存储单元（CSSU）
指数编码器
CPU状态和控制寄存器
包
括

## Slide 7
C542的结构框图
IEEE 1149.1StdTest/EMU
标准串行
端口0
标准串行
端口1
定时器
软件等待
状态发生器
PLL锁相环
时钟发生器
Opt.1:×1,1.5,2,3
Opt.2:×1,4,4.5,5
A(15-0)
5K字
程序/数据RAM
8K字
程序/数据ROM
20K字
程序ROM
17×17乘法器
40位加法器
凑整，保和运算
40位ALU
COMP比较运算单元
(Viterbi算法加速器)
EXP指数编码器
40位桶开移位
寄存器(-16,31)
40位累加器A
40位累加器B
8个辅助寄存器
2个辅助寄存器算术单元
MAC
ALU
累加器
移位器
地址产生单元
D(15-0)

## Slide 8
CPU结构
EXP指数编码器
MUX
T寄存器
符号控制器
17×17乘法器
小数/整数运算控制
Y
X
40位ALU
零
饱和
取整
MUX
符号控制器
累加器A（40）
累加器B（40）
MUX
符号控制器
符号控制器
XA
YA
40位加法器
MUX
比较器
状态转移寄存器
测试控制寄存器
符号控制器
桶形移位寄存器
最高/最低有效字
选择
0
P
C
D
D
X
T
A
XM
YM
A
B
M
B
A
C
D
Y
X
T
A
B
C
D
S
S
B
A
U
E
A 累加器A
B 累加器B
C CB数据总线
D DB数据总线
E EB数据总线
M MAC单元
P PB程序总线
S 桶形移位
T T寄存器
U ALU
B
A

## Slide 9: 1. 算术逻辑运算单元
ALU如何获取数据
ALU输出送往何方
溢出怎么办
进位位的作用
什么是双16位算术运算
X输入端
Y输入端
输出为40位，被送往累加器A或B
要
点

## Slide 10
Y
X
40位ALU
累加器A（40）
累加器B（40）
MUX
MUX
A
B
MAC输出
SXM
SXM
T
A
B
C
D
S
U
A 累加器A
B 累加器B
C CB数据总线
D DB数据总线
M MAC单元
S 桶形移位
T T寄存器
U ALU
符号控制
T
CB15-CB0
DB15-DB0
移位器输出(40)
符号控制
MUX
ACC
M
A
40
40
40
OVM
C16
C
OVA/OVB
ZA/ZB
TC

## Slide 11
ALU的输入：ALU有两个输入端，X输入端的数据来源于移位寄存器的输出（32位或16位数据存储器操作数以及累加器中的数值，经移位寄存器移位后输出）或来自数据总线DB 的数据存储器操作数。
Y输入端的数据来源于累加器A中的数据，或累加器B中的数据，或来自数据总线CB的数据存储器操作数，或来自T寄存器中的数据。
当一个16位数据存储器操作数加到40位ALU的输入端时，若状态寄存器ST1的SXM=0，则高位添0，若SXM=1，则符号位扩展。

## Slide 12
ALU如何获取数据
ALU输出送往何方
溢出怎么办
进位位的作用
什么是双16位算术运算
根据ST1的OVM位进行处理
要
点

## Slide 13
溢出处理：ALU的饱和逻辑可以处理溢出。当发生溢出、且状态寄存器ST1的OVM=1时，则用32位最大正数00 7FFFFFFFh（正向溢出）或最大负数FF 80000000h（负向溢出）加载累加器。
溢出发生后，相应的溢出标志位（OVA或OVB）置1，直到复位或执行溢出条件指令。也可用SAT指令对累加器进行饱和处理而不必考虑OVM值。
若OVM=0，直接将结果送回到累加器。

## Slide 14
ALU如何获取数据
ALU输出送往何方
溢出怎么办
进位位的作用
什么是双16位算术运算
可以用来支持扩展精度的算术运算，利用两个条件操作数C和NC，可以根据进位位的状态，进行分支转移、调用与返回操作。
要
点

## Slide 15
ALU如何获取数据
ALU输出送往何方
溢出怎么办
进位位的作用
什么是双16位算术运算
只要置位ST1的C16状态位，就可让ALU在单个周期内进行特殊的双16位算术运算，亦即进行两次16位加法或两次16位减法。
要
点

## Slide 16: 2. 累加器A和B
作用
结构与位置
Ａ和Ｂ的异同
加载与存储中的移位
AG
保护位
39～ 32
AH
高阶位
31～ 16
AL
低阶位
15～ 0
要
点
8
9
D
O页存储器
AL
AH
BG
AG
BL
BH
存放运算前后数据
地址

## Slide 17
作用
结构与位置
Ａ和Ｂ的异同
加载与存储中的移位
要
点
累加器Ａ和Ｂ的差别仅在于累加器Ａ的31~16位可以用作乘法器的一个输入。
依指令而定

## Slide 18
保存累加器的内容：用户可以利用STH、STL、STLM和SACCD等指令或者用并行存储指令，将累加器的内容存放到数据存储器中。
在存储前，有时需要对累加器的内容进行移位操作。右移时，AG和BG中的各数据位分别移至AH和BH；左移时，AL和BL中的各数据分别移至AH和BH，低位添0。

## Slide 19
例如：累加器A=FF 4321 1234h，求执行带移位的STH和STL指令后，数据存储单元的TEMP中的结果。
STH A， 8，TEMP ；A中的内容左移8
； 位后高位字存入TEMP，
；TEMP=2112h
STH A，-8，TEMP ；A中的内容右移8位后
；高位字存入TEMP，
；TEMP=FF43h
STL A， 8，TEMP ；A中的内容左移8位后低位
；字存入TEMP， TEMP=3400h
STL A，-8，TEMP ；A中的内容右移8位后低位
；字存入TEMP，TEMP=2112h

## Slide 20: 3．桶形移位器的功能
什么是定标
移位处理的作用
归一化的作用
为何要扩展符号位
B
A
C
D
E
S
ALU
桶形移位器（40位）
信号控制
最高/最低有效字选择
要
点

## Slide 21
什么是定标
移位处理的作用
归一化的作用
为何要扩展符号位
当数据存储器的数据送入累加器或与累加器中的数据进行运算时，先通过它进行-16～31位左移然后再进行运算。
要
点

## Slide 22
什么是定标
移位处理的作用
归一化的作用
为何要扩展符号位
方便指数运算
进行符号位保护可防止数据的符号变化
要
点

## Slide 23
移位处理包括在ALU运算前:
对来自数据存储器的操作数或者累加器的值进行定标；
对累加器的值进行算术或逻辑移位；对累加器归一化处理；
对累加器的值存储到数据存储器之前进行定标。
例如：
ADD A， -4， B ；累加器A右移4位
；后加到累加器B
ADD A， ASM， B ；累加器A按ASM规
；定的移位数移位后加到累加器B
NORM A ；按T寄存器中的数值对累加器归一化

## Slide 24: 4．乘法器/加法器
结构
功能
什么是舍入处理
饱和处理的优点
数据流向
17X17乘法
40位加法
检零
饱和
取整
要
点
XM
YM
MUX
0
B
A

## Slide 25
结构
功能
什么是舍入处理
饱和处理的优点
数据流向
要
点
乘法器/加法器单元可以在一个流水线状态周期内完成一次乘法累加（MAC）运算。

## Slide 26
乘法器能够执行：
①无符号数乘法（每个16位操作数前加一个0）；
②有符号数乘法（每个16位操作数都符号位扩展成17位有符号数）；
③无符号数（16位操作数前面加一个0）与有符号数（16位操作数符号扩展成17位有符号数）相乘运算。
乘法器工作在小数相乘方式（状态寄存器ST1中的FRCT位=1）时，乘法结果左移1位，以消除多余的符号位。

## Slide 27
结构
功能
什么是舍入处理
数据流向
有些乘法指令，如MAC、MAS等指令，如果带后缀R，就对结果进行舍入处理，即加215至结果，并将目的累加器的低16位清0。当执行LMS指令时，为了修正系数的量化误差最小，也要进行舍入处理。
要
点

## Slide 28
结构
功能
什么是舍入处理
数据流向
输入端XM来自T寄存器、累加器A的位32~16、以及DB总线；
输入端YM来自累加器A的位32~16、DB总线和CB总线以及PB总线。
输出加到加法器的输入端XA，累加器A或B则是加法器的另一个输入。最后结果送往目的累加器A或B。
要
点

## Slide 29: 5．比较、选择和存储单元
结构
功能
MUX
COMP
TRN
TC
MSW/LSW
选择
EB15～ EB0
CSSU
桶形移位器
16
S
A
B
CSSU是专为Viterbi算法设计的进行加法/比较/选择（ACS）运算的硬件单元。

## Slide 30
CMPS A，*AR1
；如果A（31～16）>A（15～0）
；则A（31～16）->*AR1，
；TRN左移1位，0->TRN（0），0->TC
；否则A（15～0）->*AR1，TRN左移1位，
；1->TRN（0），1->TC
If (M1+D1)>(M2+D2)
then N1= M1+D1
else
N1= M2+D2
D1
D2
M1(尺度1)
M2(尺度2)
2*J
2*J+1
N1
J
N2
J+8
D1
D2

## Slide 31: 6．指数编码器
结构
功能
EXP指数编码器
A
B
T寄存器
如何计算指数
要点

## Slide 32
指数编码器是一个专用硬件。有了它，可以在单个周期内执行EXP指令，求得累加器中数的指数值，并以2的补码形式（-8~31）存放到T寄存器中。
累加器的指数值=冗余符号位-8，也就是为消去多余符号位而将累加器中的数值左移的位数。当累加器数值超过32位时，指数是个负值。
例如，对累加器的内容进行归一化，A=FF FFFF FFCB：
EXP A ；（冗余符号位-8）→T寄存器
； T=33位-8=25 （d）
； =0019（H）

## Slide 33: 7．CPU状态和控制寄存器
3个状态寄存器
功能
位置
各bit的作用
6
7
1D
O页存储器
ST1
ST0
PMST
ST0和ST1中包含有各种工作条件和工作方式的状态；PMST中包含存储器的设置状态及其它控制信息
要
点
地址

## Slide 34
ARP
15～ 13
TC
12
C
11
OVA
10
OVB
9
DP
8～ 0
（1）状态寄存器0（ST0）
ARP：辅助寄存器指针。在间接寻址单操作数时，用来选择辅助寄存器。
测试/控制标志位。保存ALU测试位操作的结果。可以由TC的状态决定条件分支转移指令、子程序调用以及返回指令是否执行。

## Slide 35
ARP
15～ 13
TC
12
C
11
OVA
10
OVB
9
DP
8～ 0
进位位。执行加法产生进位置1，减法产生借位则清0。
数据存储器页指针。这9位字段与指令字中的低7位结合在一起，形成一个16位直接寻址存储器的地址，对数据存储器的一个操作数寻址。
累加器溢出标志位。

## Slide 36
（2）状态寄存器1（ST1）
BRAF
15
CPL
14
XF
13
HM
12
INTM
11
0
10
OVM
9
SXM
8
C16
7
FRCT
6
CMPT
5
ASM
4 ～ 0
块重复操作标志位，指示当前是(1)否(0)在执行块重复操作。
直接寻址编辑方式位。指示直接寻址时采用何种指针。DP的直接寻址方式(0)或SP的直接寻址方式(1)。
XF引脚状态位。XF引脚是一个通用输出引脚。
保持方式位。当处理器响应HOLD信号时，HM指示处理器是(0)否(1)继续执行内部操作。

## Slide 37
BRAF
15
CPL
14
XF
13
HM
12
INTM
11
0
10
OVM
9
SXM
8
C16
7
FRCT
6
CMPT
5
ASM
4 ～ 0
中断方式位。从整体上屏蔽(1)或开放(0)中断。
溢出方式位。确定发生溢出时以正常(0)或饱和(1)方式加载目的累加器。
符号位扩展方式位。确定符号位是(1)否(0)扩展。

## Slide 38
BRAF
15
CPL
14
XF
13
HM
12
INTM
11
0
10
OVM
9
SXM
8
C16
7
FRCT
6
CMPT
5
ASM
4 ～ 0
双16位(1)/双精度(0)算术运算方式位。决定ALU的算术运算方式
小数方式位。当为1，乘法器输出左移1位，以消去多余的符号位。
修正方式位，决定ARP是(1)否(0)可以修正。
累加器移位方式位。规定一个从-16~15的移位值（2的补码）。

## Slide 39
（3）处理器工作方式状态寄存器（PMST）
IPTR
15～ 7
MP/MC
6
OVLY
5
AVIS
4
DROM
3
CLKOFF
2
SMUL
1
SST
0
中断向量指针。指示中断向量所住留的128字程序存储器的位置。
微处理器/微型计算机工作方式位。该引脚为0允许使能并寻址片内ROM；为1不能利用片内ROM。
为1时允许片内双寻址数据RAM块映射到程序空间。
允许(1)/禁止(0)在地址引脚上看到内部程序空间的地址线。

## Slide 40
IPTR
15～ 7
MP/MC
6
OVLY
5
AVIS
4
DROM
3
CLKOFF
2
SMUL
1
SST
0
为0时DROM可让片内ROM映象到数据空间。
CLKOUT时钟输出关断位。为1时，CLKOUT的输出被禁止，且保持为高电平。
乘法饱和方式位。为1时，在用MAC或MAS指令进行累加/减以前，对乘法结果作饱和处理。
存储饱和位。当为1时，对存储前的累加器值进行饱和处理。

## Slide 41: 第三节 内部总线结构
不同总线作用与区别
程序总线（PB）
数据总线（CB、DB和EB）
地址总线（PAB、CAB、DAB和EAB）
在片双向总线
传送取自程序存储器的指令代码和立即操作数。
CB和DB传送读自数据存储器的操作数，EB传送写到存储器的数据。

## Slide 42
系统控制接口
程序地址产生逻辑（PAGEN）
数据地址产生逻辑（DAGEN）
存储器和外部接口
周边接口
PAB
PB
CAB
CB
DAB
DB
EAB
EB
PC，IPTR，RC，
BRC，RSA，REA
ARAU0，ARAU1，AR0～AR7
ARP，BK，DP，SP
符号控制器
最高/最低有效字
选择
符号控制器
符号控制器
符号控制器
符号控制器
Y
X
40位ALU
Y
X
17×17乘法器
XM
YM
桶形移位寄存器

## Slide 43
FIRS *AR2+0%,*AR3+0%,COEF
DLD @w1,A
MVMM mmrx,mmry
读/写方式 | 地址总线 |  |  |  | 程序总线 | 数据总线 |  | 
 | PAB | CAB | DAB | EAB | PB | CB | DB | EB
程序读 | △ |  |  |  | △ |  |  | 
程序写 | △ |  |  |  |  |  |  | △
单数据读 |  |  | △ |  |  |  | △ | 
双数据读 |  | △ | △ |  |  | △ | △ | 
长数据(32位)读 |  | △hw | △lw |  |  | △hw | △lw | 
单数据写 |  |  |  | △ |  |  |  | △
数据读/数据写 |  |  | △ | △ |  |  | △ | △
双数据读/系数读 | △ | △ | △ |  | △ | △ | △ | 
外设读 |  |  | △ |  |  |  | △ | 
外设写 |  |  |  | △ |  |  |  | △
MVPD pmad,Smem
PORTR PA1,*AR1+0
PORTW *AR1+,PA0

## Slide 44
为何要设置多内部总线
一个机器周期内可完成的存取操作
为何要用两个辅助寄存器算术运算单元
一个周期内如何执行3操作数指令
并行处理和流水线工作
取1指、读2字、写1字。
双字寻址取双操作数
用C、D、P总线取操作数
要点

## Slide 45: 第四节 C54x芯片的存储器结构
一、哈佛结构
冯•诺依曼
结构
特点
与
区别
程序/数据存储器
CPU
两种结构的目的旨在从存储器存取数据。区别在于程序/数据总线是否分行。
两种结构的目的旨在从存储器存取数据。区别在于程序/数据总线和空间是否分开。

## Slide 46
哈佛结构
改善的哈佛结构
程序存储器
CPU
数据存储器
对存储器空间分配的不同考虑
部分程序/数据空间可交叉
特点
与
区别

## Slide 47: 二、哈佛结构存储空间分配
64K字程序存储空间 64K字数据存储空间
空
间
构
架
DARAM
SARAM
ROM
64K字的I/O空间
并行性及RAM双寻址
片内/片外存储器
特
点
程序存储器/片外存储器本身不能并行,只能取其一

## Slide 48
存储器型式 | C541 | C542 | C543 | C545 | C546 | C548 | C549
ROM | 28k | 2k | 2k | 48k | 48k | 2k | 16k
程序 | 20k | 2k | 2k | 32k | 32k | 2k | 16k
程序/数据 | 8k | 0 | 0 | 16k | 16k | 0 | 0
DARAM | 5k | 10k | 10k | 6k | 6k | 8k | 8k
SARAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24k | 24k

## Slide 49: 1．存储器空间的划分与交叉
片内存储器
类型
空间
交叉
的条件
MP/MC位OVLY位
DROM位
使能
禁止
程序
数据
片内存储器空间
DARAM
SARAM
ROM
PMST

## Slide 50
C54x中，片内存储器的型式有DARAM、SARAM和ROM三种，取决于芯片的型号。
RAM总是安排到数据存储空间，但也可以构成程序存储空间。
ROM一般构成程序存储空间，也可以部分地安排到数据存储空间。
C54x通过处理器工作方式状态寄存器（PMST）中的3个状态位，可以很方便地“使能”和“禁止”程序和数据空间中的片内存储器。

## Slide 51
MP/ MC位：
若MP/ MC =0，则片内ROM安排为程序空间；
若MP/ MC =1，则片外ROM安排为程序空间。
OVLY位：
若OVLY=0，则片内RAM只安排为数据存储空间；
若OVLY=1，则片内RAM安排为程序和数据空间。
DROM位：
若DROM=0，则片内ROM只安排为程序空间；
若DROM=1，则片内ROM安排为程序和数据空间。
DROM位的用法与MP/ MC位的用法无关。不同的 C54x的数据和程序存储区分配略有不同，下图给出了TMS320C549存储器空间分配图。

## Slide 52
TMS320C549存储器空间分配图
程序存储器
程序存储器
0000h
007Fh
0080h
1FFFh
2000h
7FFFh
8000h
FF7Fh
保留(OVLY=1)
或
外部(OVLY=0)
片内DARAM
(OVLY=1)或
外部(OVLY=0)
片内SARAM
(OVLY=1)
或
外部(OVLY=0)
外部
中断字及保留(外部)
FF80h
FFFFh
MP/MC=1
(微处理器模式)
MP/MC=0
(微型计算机模式)
0000h
007Fh
0080h
1FFFh
2000h
7FFFh
8000h
BFFFh
保留(OVLY=1)
或
外部(OVLY=0)
片内DARAM
(OVLY=1)或
外部(OVLY=0)
片内SARAM
(OVLY=1)
或
外部(OVLY=0)
外部
中断字及保留(片内)
FEFFh
FFFFh
C000h
FF00h
片内ROM
(2K字)
0000h
007Fh
0080h
1FFFh
2000h
7FFFh
8000h
BFFFh
存储器映象寄存器
片内DARAM
(8K字)
片内SARAM
(24K字)
外部
保留(DROM=1)或
外部(DROM=0)
FEFFh
FFFFh
C000h
FF00h
片内ROM
(DROM=1)或
外部(DROM=0)
数据存储器
0060h
005Fh
暂存器SPRAM

## Slide 53
多款C54芯片可进行页扩展，以增加程序空间容量。如C548和C549其程序空间可扩展到8192K字。为此，它们有23根地址线，并增加了程序计数器扩展寄存器（XPC），以及6条寻址扩展程序空间的指令。C548和C549中的程序空间分成128页，每页64K。
下图为C548和C549的外部扩展程序存储器图。
当片内RAM安排到程序空间时，每页程序存储器分成两部分：
一部分是公共的32K字；
一部分是各自独立的32K字。
公共存储区为所有页共享，而每页独立的32K字存储区只能按指定的页号寻址。如果片内ROM被寻址
MP/ MC=0，它只能在0页，不能映象到程序存储器的其它页。

## Slide 54
C548和C549页扩展方法
对程序空间扩展
程序计数器扩展寄存器XPC
0页
64k
1页
64k
2页
64k
127页
64k
00 0000
00 FFFF
01 0000
01 FFFF
02 0000
02 FFFF
7F 0000
7F FFFF
XPC=0
XPC=1
XPC=2
XPC=127
(片内RAM不映象到程序空间，OVLY=0)
0页
32k
1页
32k
2页
32k
127页
32k
xx 0000
xx 7FFF
00 8000
00 FFFF
01 8000
01 FFFF
7F 8000
7F FFFF
XPC=xx
XPC=0
XPC=1
XPC=127
(当片内RAM象到程序空间时，所有对XX0000～XX7FFF区间的寻址，不管页号，都映象到片内RAM的000000～007FFF)
(片内RAM映象到程序空间，OVLY=1)

## Slide 55
器件 | ROM MP/MC=0 | DARAM OVLY=1 | SARAM OVLY=1
C541 | 28K | 5K | -
C542 | 2K | 10K | -
C543 | 2K | 10K | -
C545 | 48K | 6K | -
C546 | 48K | 6K | -
C548 | 2K | 8K | 24K
C549 | 16K | 8K | 24K
表2-3
2．程序存储器

## Slide 56
片内存储器作为程序存储器条件
外部存储器作为程序存储器条件
片内ROM分块的目的
MP/MC为0对ROM
OVLY为1对RAM
DROM=0
MP/ MC =1
4000h
6000h
5000h
7000h
8000h
9000h
A000h
B000h
C000h
D000h
E000h
F000h
9000h～97FF
9800h～9FFF
A000h～AFFF
B000h～BFFF
C000h～CFFF
D000h～DFFF
E000h～EFFF
F000h～FFFF
F800h～FFFF
9000h～9FFF
A000h～AFFF
B000h～BFFF
C000h～CFFF
D000h～DFFF
E000h～EFFF
F000h～FFFF
C000h～CFFF
D000h～DFFF
E000h～EFFF
F000h～FFFF
4000h～4FFF
5000h～5FFF
6000h～6FFF
7000h～7FFF
8000h～8FFF
C541
C542/C543
C545/C546
C548
C549
F800h～FFFF

## Slide 57
当存储单元映象到程序空间时，处理器就能自动地对它们所处的地址范围寻址。
如果程序地址生成器（PAGEN）发出的地址处在片内存储器地址范围外，处理器就能自动地对外部寻址。表2-3列出了C54x可用的片内程序存储器地址的容量。
为了增强处理器的性能，对片内ROM再细分为若干块，这样就可以在片内ROM的一个块内取指的同时，又对别的块中数据进行操作。如上图所示为片内ROM的分块图。

## Slide 58
当处理器复位时，复位中断向量映象到程序空间的FF80h。
复位后，这些向量可以被重新映象到程序空间中任何一个128字页的开头。这就很容易将中断向量表从引导ROM中移出来，然后再根据存储器分配图进行安排。
C54x的片内ROM容量有大（28K或48K字）有小（2K字），容量大的片内ROM可以把用户的程序代码编写进去，然而片内高2K字ROM中的内容是由TI公司定义的。

## Slide 59
高端2K字的利用
F800h
FB00h
F900h
FA00h
FC00h
FD00h
FE00h
FF00h
FF80h
用户程序
机内自检程序
中断向量表
C541/C545/C546
自举加载程序
机内自检程序
中断向量表
256字正弦函数值查找表
256字A律压扩表
256字μ律压扩表
C542/C543/C548/C549

## Slide 60: 3．数据存储器
数据存储器类型
RAM（SARAM）
RAM（DARAM）
片内ROM(软件映像)
片内/片外数据存储器的识别
由OVLY、 DROM确定

## Slide 61
当处理器发出的地址处在片内存储器的范围时，就对片内的RAM或数据ROM（当ROM设为数据存储器时）寻址。当数据存储器地址产生器发出的地址不在片内存储器的范围内时，处理器就会自动地对外部数据存储器寻址。
数据存储器可以驻留在片内或者片外。
片内DARAM都是数据存储空间。

## Slide 62
表2-4
器件 | 程序/数据 ROM DROM=1 | DARAM | SARAM
C541 | 8K | 5K | -
C542 | - | 10K | -
C543 | - | 10K | -
C545 | 16K | 6K | -
C546 | 16K | 6K | -
C548 | - | 8K | 24K
C549 | 16K | 8K | 24K

## Slide 63: RAM分块目的
0000h
1000h
0800h
2000h
4000h
6000h
0000～03FF
0400～07FF
0800～0AFF
0B00～0FFF
1000～13FF
C541
C542/C543
C545/C546
C548/C49
0000～07FF
0800～0FFF
1000～17FF
0000～07FF
0800～0FFF
1000～17FF
0000～07FF
0800～0FFF
1000～17FF
2000～3FFF
1800～1FFF
1800～1FFF
2000～27FF
4000～5FFF
6000～7FFF
C548/C549的2000 ～7FFF为单寻址RAM，其余为双寻址RAM

## Slide 64
在双操作数寻址时，如果操作数驻留在同一块内，则要2个周期；若操作数驻留在不同块内，则只需1个周期就可以了。
为了提高处理器的性能，片内RAM也细分成若干块。
分块后，用户可以在同一个周期内从同一块DARAM取出两个操作数，并将数据写入到另一块DARAM中。

## Slide 65: DARAM前1K数据存储器的配置
存储器映象CPU寄存器
存储器映象外围电路寄存器
暂存器SPRAM(DP=0)
暂存器DARAM(DP=1)
暂存器DARAM(DP=2)
暂存器DARAM(DP=3)
暂存器DARAM(DP=4)
暂存器DARAM(DP=5)
暂存器DARAM(DP=6)
暂存器DARAM(DP=7)
0000h
0020h
0060h
0080h
0100h
0180h
0200h
0280h
0300h
0380h
地址0000h~001Fh
地址0020h~005Fh
896字DARAM
0080h~03FFh
32字SPRAM便笺式存储器0060h~007Fh

## Slide 66: 4．存储器映像寄存器
地址0000h~001Fh
暂存CPU及对外设控制和交换的数据
寻址存储器映像 CPU寄存器，不需要插入等待周期。
外围电路寄存器用于对外围电路的控制和存放数据，对它们寻址，需要2个机器周期。
位置
作用
访问所需周期数

## Slide 67
地址 | CPU寄存器名称 | 地址 | CPU寄存器名称
0 | IMR中断屏蔽寄存器 | 12 | AR2（辅助寄存器2）
1 | IFR中断标志寄存器 | 13 | AR3（辅助寄存器3）
2 ～5 | 保留（用于测试） | 14 | AR4（辅助寄存器4）
6 | ST0（状态寄存器0） | 15 | AR5（辅助寄存器5）
7 | ST1（状态寄存器1） | 16 | AR6（辅助寄存器6）
8 | AL（累加器A低字） | 17 | AR7（辅助寄存器7）
9 | AH（累加器A高字） | 18 | SP（堆栈指针）
A | AG（累加器A保护位） | 19 | BK循环缓冲长度寄存器
B | BL（累加器B低字） | 1A | BRC（块重复计数器）
C | BH（累加器B高字） | 1B | RSA块重复起始寄存器
D | BG（累加器B保护位） | 1C | REA块重复结束寄存器
E |  | 1D | PMST处理器工作方式
F |  | 1E | XPC（程序计数器扩展）
10 | AR0（辅助寄存器0） | 1E～1F | 保留
11 | AR1（辅助寄存器1） |  | 
存储器映像CPU寄存器

## Slide 68
存储器映像在片外围寄存器
地 址 | 名 称 | 说 明
20 | DRR0 | 串行端口0数据接收寄存器
21 | DXR0 | 串行端口0数据发送寄存器
22 | SPC0 | 串行端口0数据控制寄存器
23 | - | 保留
24 | TIM | 定时寄存器
25 | PRD | 定时周期寄存器
26 | TCR | 定时控制寄存器
27 | - | 保留
28 | SWWSR | 软件等待状态寄存器
29 | BSCR | 块切换控制寄存器
2A～2F | - | 保留
30 | DRR1 | 串行端口1数据接收寄存器
31 | DXR1 | 串行端口1数据发送寄存器
32 | SPC1 | 串行端口1数据控制寄存器
33 ～5F | - | 保留
不同款式芯片配置会有所不同

## Slide 69
第五节 在片外围电路
通用I/O引脚
定时器
时钟发生器
主机接口
软件可编程等待状态发生器
可编程分区开关
串行口
C54x的x反映不同
子系列
器件
差别
有2个受软件控制的专用引脚XF和BIO

## Slide 70
一、通用I/O引脚
特点
收信号 XC 2，BIO
SSBX XF
RSBX XF
XF
发信号
如果BIO 引脚为低电平（条件满足），则执行后面的1条双字或2条单字指令；否则，执行2条NOP指令。
BIO为分支转移输入引脚，用来监控外围设备。在时间要求苛刻的循环中，不允许受干扰，此时可以根据 BIO引脚的状态（即外围设备的状态）决定分支转移的去向，以替代中断。

## Slide 71: 二、定时器
结构图
工作过程
功能
PRD
TIM
Borrow
TDDR
PSC
Borrow
+
+
+
TINT
TOUT
TSS
CLKOUT
TRB
SRESET

## Slide 72
定时器寄存器（TIM）
定时器周期寄存器（PRD）
定时器控制器寄存器（TCR）
主要
部件
保留
15～ 12
soft
11
free
10
PSC
9 ～ 6
TRB
5
TDDR
3～ 0
TSS
4
TCR中的控制位和状态位
1用PRD加载TIM，TDDR
加载PSC
为0启动定时器，为1关
定时器分频系数
减1计数器
存放时间常数
预定标计数器，减到0从TDDR加载PSC
为
00立即停
01减到0停
1x继续运行

## Slide 73
在正常工作情况下，当TIM减到0后，PRD中的时间常数自动地加载到TIM。
当系统复位（SRESET置1）或者定时器单独复位（TRB置1）时，PRD中的时间常数重新加载到TIM。
复位后，定时器控制寄存器（TCR）的停止状态位TSS=0，定时器启动工作，时钟信号CLKOUT加到预定标计数器PSC。
PSC是一个减1计数器，每当复位或其减到0后，自动地将定时器分频系数TDDR加载到PSC。PSC在CLKOUT作用下，作减1计数。当PSC减到0后，产生一个借位信号，令TIM作减1计数。
TIM减到0后，产生定时中断信号TINT，传送至CPU和定时器输出引脚TOUT。

## Slide 74
定时中断的周期计算
定时中断周期=CLKOUT×（TDDR+1）×（PRD+1）
TOUT
TINT
定时器输出信号
如何关闭定时器
TCR的TSS位置1
定时器如何节电
关闭定时器
作用：产生外部所需时钟信号

## Slide 75
1）TCR中的TSS位置1，关闭定时器。
2）加载PRD。
3）重新加载TCR
定时器初始化的步骤
使TDDR初始化
令TSS位为0
TRB位置1

## Slide 76
开放定时中断 （假定INTM=1关中断）
1）将中断标志寄存器IFR中的TINT位置1，清除
定时器中断。
2）将中断屏蔽寄存器IMR中的TINT位置1，开放
定时器中断。
3）将ST1中的INTM位清0，从整体上开放中断。

## Slide 77: 编程举例
STM #0000h，SWWSR ；不插等待周期
；（软件等待状态寄存器置0）
STM #0010h，TCR ；TSS=1（TCR第5位TSS置1）
STM #0020h，PRD ；加载定时器周期寄存器（PRD）
；定时中断周期=CLKOUT×（TDDR+1）×（PRD+1）
STM #0C20h，TCR ；定时分频系数TDDR初始化为0
；TSS=0，启动定时器工作
；TRB=1，当TIM减到0后重新加载PRD
；Soft=1，Free=1定时器遇到断点后继续运行
STM #0008h，IFR ；清除定时器中断
STM #0008h，IMR ；开放定时器中断
RSBX INTM ；开放中断（状态寄存器ST1的INTM位复位）
…

## Slide 78: 三、时钟发生器
两种参考时钟输入方式
内部振荡电路
晶体振荡电路
作用为C54x提供时钟信号
组成
内部振荡器
锁相环（PLL）
TMS320C54x
X1
X2
晶体振荡器
20p
20p
1
2
3
4
N.C
GND
Vcc
输出
外部输入
外部输入时，不用
不用

## Slide 79: 时钟频率
晶体振荡频率
外部时钟频率
CLKIN
?
内部PLL功能
倍频和信号提纯
CPU工作时钟频率CLKOUT
等于外部时钟源或内部振荡频率乘以系数N（PLL×N）
可硬件或软件配置PLL

## Slide 80
引脚状态 |  |  | 时钟方式 | 
CLKMD1 | CLKMD2 | CLKMD3 | 选择方案1 | 选择方案2
0 | 0 | 0 | 工作频率=外时钟×3 | 工作频率=外时钟×5
1 | 1 | 0 | 工作频率=外时钟×2 | 工作频率=外时钟×4
1 | 0 | 0 | 工作频率=内时钟×3 | 工作频率=内时钟×5
0 | 1 | 0 | 工作频率=外时钟×1.5 | 工作频率=外时钟4.5
0 | 0 | 1 | 工作频率=外时钟/2 | 工作频率=外时钟/2
1 | 1 | 1 | 工作频率=内振荡器/2 | 工作频率=内振荡器/2
1 | 0 | 1 | 工作频率=外时钟×1 | 工作频率=外时钟×1
0 | 1 | 1 | 停止方式≈ IDLE3 | 停止方式
依器件而定
（1）硬件配置的PLL
针对：C541,C542,
C543,C545,C546

## Slide 81
时钟工作方式寄存器(CLKMD)
作用
PLL
MUL
15～ 12
PLL
DIV
2
PLL
COUNT
11
PLL
ON/OFF
10 ～ 3
PLL
NDIV
1
0
PLL
STATUS
时钟发生
器选择位
乘数
除数
计数器
通/断位
工作状
态位
用来定义PLL时钟模块中的时钟配置
每16个时钟减1
控制PLL通断
0为DIV，1为 PLL
0为DIV，1为 PLL
针对：C545A,
C546A，C548
（1）软件配置的PLL

## Slide 82: 软件编程时钟方式
工作时钟 CLKOUT=CLKIN×乘系数
CLKOUT启动过程
复位
DIV工作
锁定
加载
延迟定时
PLL
开始
定时
第一：PLL方式
第二：DIV方式
输入时钟CLKIN乘以从0.25~15共31个系数中的一个系数
输入时钟CLKIN除以2或4

## Slide 83
PLLNDIV | PLLDIV | PLLMUL | 乘系数
0 | X | 0～14 | 0.5
0 | X | 15 | 0.25
1 | 0 | 0～14 | PLLMUL＋1
1 | 0 | 15 | 1
1 | 1 | 0或偶数 | （PLLMUL＋1）÷2
1 | 1 | 奇数 | PLLMUL ÷4
表2-10
PLL系数

## Slide 84
引脚状态 |  |  | CLKMD寄存器复位值 | 时钟方式
CLKMD1 | CLKMD2 | CLKMD3 |  | 
0 | 0 | 0 | 0000h | 工频=外时钟/2
0 | 0 | 1 | 1000h | 工频=外时钟/2
0 | 1 | 0 | 2000h | 工频=外时钟/2
1 | 0 | 0 | 4000h | 工频=内振荡器/2
1 | 1 | 0 | 6000h | 工频=外时钟/2
1 | 1 | 1 | 7000h | 工频=内振荡器/2
1 | 0 | 1 | 0007h | 工频=外时钟×1
0 | 1 | 1 | - | 停止方式
复位时设置的时钟方式
表2-11

## Slide 85: 锁定定时器
工作方式
锁定延时时间的设定
PLLCOUNT的数值设定
DIV
工作方式
时钟发生器
按DIV方式工作
PLL
工作方式
锁定定时器工作
通过减计数来延时
结束
开始

## Slide 86
在PLL锁定之前，CLKOUT是不能用作C54x时钟的。
为此，通过对CLKMD寄存器中的PLLCOUNT位编程，就可以很方便地自动延迟定时，直到PLL锁定为止。
这主要靠PLL中的锁定定时器，PLLCOUNT的数值（0~255）加载给锁定定时器后，每来16个输入时钟CLKIN，它就减1，一直减到0为止。
因此，锁定延时时间的设定可以从0~（255×16×CLKIN）周期。PLL锁定时间会随CLKOUT的增加而线性增加。

## Slide 87: 设计举例
如果要从DIV方式转到PLL×3方式，已知CLKIN的频率为13MHz，PLLCOUNT=41（十进制数），只要在程序中加入如下指令即可：
STM #0010 0001 0100 1111 b，CLKMD
其中，PLLMUL=0010，PLLDIV=0，PLLNDIV=1，故由表2-10可得乘系数为3；PLLON/OFF=1，表2-9知PLL工作；PLLCOUNT=00101001，十进制计数值为41。

## Slide 88: 四、复位电路
功能
简单的复位电路 有监视功能的复位电路
在DSP上电后，系统的晶体振荡器需100ms~200ms的稳定期，应在复位引脚上加一复位信号。
MAX
706
Vcc
1
2
3
4
8
7
6
5
复位输出
WDI
GND
TMS
320
DSP
C
4.7μF
100K
R
74HC14
RS
Vcc
GND
A

## Slide 89
具有监视（Watchdog）功能的自动复位电路。它除了具有上电复位功能外，还具有监视系统运行并在系统发生故障或死机时再次进行复位的能力。
其基本原理是：为电路提供一个用于监视系统运行的监视线(WDI)，当系统正常运行时，应在规定的时间内给监视线提供一个高低电平发生变化的信号，如果在规定的时间内这个信号不发生变化，自动复位电路就认为系统运行不正常并重新对系统进行复位。

## Slide 90: 五、主机接口
功能
用来与主设备或主处理器接口。
结构
HPI控制寄存器
数据锁存器
地址寄存器
HPI控制逻辑
数据 地址
HPI存储器块
二选一开关
DSP数据
主机接口数据
接口控制信号
8
8
8
8
MUX
二选一开关
DSP地址
MUX
8
10
16
16
16
高
高
低
低
DARAM数据存储空间的地址为1000h~17FFh

## Slide 91
（1）HPI存储器（DARAM）
（2）HPI地址寄存器（HPIA）
（3）HPI数据锁存器（HPID）
（4）HPI控制寄存器（HPIC）
（5）HPI控制逻辑
工作过程
CPU存储
空间访问
主机数据
寄存器HPID
主机地址
寄存器HPIA
外部
主机
外部控制信号
完成对接口的设置

## Slide 92
① HPI存储器（DARAM）。HPI RAM 主要用于C54x与主机之间传送数据，也可以用作通用的双寻址数据RAM或程序RAM。
② HPI地址寄存器（HPIA）。它只能由主机对其直接访问。寄存器中存放当前寻址HPI存储单元的地址。
③ HPI数据锁存器（HPID）。它也只能由主机对其直接访问。如果当前进行的是读操作，则HPID中存放的是要从HPI存储器中读出的数据；如果当前进行的是写操作，则HPID中存放的是将要写到HPI存储器的数据。

## Slide 93
④ HPI控制寄存器（HPIC）。C54x和主机都能对它直接访问。
⑤ HPI控制逻辑。用于处理HPI与主机之间的接口信号。
当C54x与主机（或主设备）交换信息时，HPI是主机的一个外围设备。HPI的外部数据线是8根，HD（7~0），在C54x与主机传送数据时，HPI能自动地将外部接口传来的连续的8位数据组合成16位数后传送给C54x。

## Slide 94: HPI两种工作方式
（1）共用寻址方式（SAM）
（2）仅主机寻址方式（HOM）
HPI存储器
主机
CPU
HPI存储器
主机
CPU
如果C54x与主机的周期发生冲突，则主机具有寻址优先权，C54x等待一个周期。
C54x处于复位状态或者处在所有内部和外部时钟都停止的IDLE2空转状态。
HPIC中的SMOD=1
SMOD=0

## Slide 95
在SAM工作方式，若HPI每5个CLKOUT周期传送一个字节，那么主机的运行频率可达（ CLKOUT *n）/5。n是主机每进行一次外部寻址的周期数，通常n为4（或3）。若C54x的CLKOUT频率为40MHz，那么主机的运行频率可达32或24MHz，且不需插入等待周期。
在HOM方式，主机可以更快的速度，如每50ns寻址一个字节（即160Mbps），且与C54x的时钟速率无关。
C54x的HPI与主机设备相连时，除了8位HPI数据总线以及控制信号线外，不需要附加其它的逻辑电路。

## Slide 96: HPI与主机的连接
数据
HD0 ～HD7双向并行三态数据总线
HCNTL0/1(地址)
HBIL(第1/第2字节)
HR/W
8
2
地址
读/写
数据选通
HDS1
HDS2
HCS
产生内部选通信号
地址锁存使能
HAS
地址选通信号
HRDY
准备就绪
HINT
中断请求
主机接口
C54x
3
3

## Slide 97
HPID与DARAM存储器的关系
HPIA寄存器对寻址的影响
HPIC控制寄存器各位设置
C54x的HPI存储器是一个2K×16位字的DARAM。它在数据存储空间的地址为1000h~17FFh。（这一存储空间也可以用作程序存储空间，条件是PMST寄存器的OVLY位为1。）

## Slide 98
HPID与DARAM存储器的关系
HPIA寄存器对寻址的影响
HPIC控制寄存器各位设置
HPIA寄存器是16位，由它指向2K字空间，地址为0~7FFh。HPI存储器地址的自动增量特性可以用来连续寻址HPI存储器。在自动增量方式，每进行一次读操作，都会使HPIA事后增1；每进行一次写操作，都会使HPIA事先增1。HPIA寄存器的每一位都可以读出和写入，尽管寻址2K字的HPI存储器只要11位最低有效位地位。HPIA的增/减对HPIA寄存器所有16位都会产生影响。

## Slide 99
x
15～12
HINT
11
0
10
BOB
8
SMOD
9
x
HINT
0
BOB
SMOD
7～4
3
2
0
1
x
15～12
HINT
11
DSPINT
10
BOB
8
x
9
x
7～4
HINT
3
DSPINT
2
BOB
0
x
1
主机从HPIC寄存器读出的数据
主机写入HPIC寄存器的数据
字节 选择位。当BOB=1，第1字节为低字节；当BOB=0，第1字节为高字节；BOB位影响数据和地址的传送。仅主机可修改，C54x不能读写。
主机向C54x发出中断位。只能主机写，且写入高、低字节值需相同。主机和C54x不能读，若读必为0。当主机写该位时，就对C54x产生一次中断。
R/W
R/W
W
R/W
R/W
R
R
R/W
R/W
W
R/W
x
15～12
HINT
11
0
10
BOB
8
SMOD
9
x
HINT
0
BOB
SMOD
7～4
3
2
0
1
R/W

## Slide 100
x
HINT
0
0
SMOD
15～4
3
2
0
1
x
HINT
0
0
SMOD
15～4
3
2
0
1
C54x从HPIC寄存器读出的数据
C54x写入HPIC寄存器的数据
寻址方式 选择位。当SMOD=1，为共用寻址方式。当SMOD=0，为仅主机寻址方式， C54x不能寻址HPI的RAM区。C54x复位期间SMOD=0，复位后为1。该位只能由C54x修正，但C54x和主机都可读 。
C54x向主机发中断位。复位后为0，外部HINT输出端为高电平无效。它只能C54x置位，且只能由主机将其复位。当外部引脚HINT为高电平时， C54x和主机读HINT位值为0；当引脚为有效低电平时，读为1 。
R/W
R/W
R/W
R/W

## Slide 101
对HPI的寻址过程
主机先通过HCNTL0、HCNTL1决定将数据总线HD0~HD7上的数据送HPIA还是HPID或HPIC。①最初由HCNTL0、HCNTL1=00确定将数据送HPIC，以便确定对HPI的控制与传送方式； ②然后设HCNTL0、HCNTL1=10，将数据送HPIA确定对HPIA寻址的首地址。 ③再将HCNTL0、HCNTL1=11，然后将数据经HPID送往由HPIA指定的在DARAM首地址，通过HBIL=0地址线确定传送的是1字节，或由HBIL=1确定是2字节。④再由HPIC中的BOB=0位确定当前传送的是高字节，或由BOB=1确定是低字节。⑤由HR/W=1控制对HPI读后地址加1，HR/W=0写前加1。由于开始传送数据后不用再传地址，传送数据速度可以快，即实现DMA传送。

## Slide 102
HPI的中断过程
主机
HPI中断
写DSPHINT
HCNTL0
HCNTL1
00
HPIC

## Slide 103
HPI的中断过程可描述如下：
主机向C54x的HPI发中断：填写主机中HPIC寄存器的DSPHINT位，①由HCNTL0、HCNTL1=00确定将该数据送C54x的HPIC； ②C54x收到该中断信号后，产生中断。
C54x向主机发中断： ①填写1到C54x中的HPIC寄存器的HINT位， ② C54x的HINT引脚为低电平，向主机发中断信号。 ③主机响应中断后，填写主机中HPIC寄存器的HINT位为0，将其复位，由HCNTL0、HCNTL1=00确定将该数据送C54x的HPIC，使C54x的HINT引脚为高电平无效，结束中断。

## Slide 104: 第六节 串行口
当缓冲串行口和时分多路串行口工作在标准方式时，它们的功能与标准串行口相同
串
行
口
分
类
标准同步串行口（SP）
缓冲同步串行口（BSP）
多路缓冲串口（McBSP）
时分多路串行口（TDM）

## Slide 105
器件 | 标准同步串行口 | 缓冲串行口 | 时分多路串行口
C541 | 2 | 0 | 0
C542 | 0 | 1 | 1
C543 | 0 | 1 | 1
C545 | 1 | 1 | 0
C546 | 1 | 1 | 0
C548 | 0 | 2 | 1
C549 | 0 | 2 | 1
C54xDSP芯片的串行口

## Slide 106: 一、标准串口SP
数据总线
DRR(16)
DXR(16)
XSR(16)
RSR(16)
装载
RINT完成RSR-DRR转移后中断
XINT完成DXR-XSR转移后中断
装载控制逻辑
装载控制逻辑
装载
字节/字控制计数器
字节/字控制计数器
清除
清除
时钟
时钟
DR
DX
FSX
FSR
CLKR
CLKX
16
16
16
16

## Slide 107: 1.串行口组成
16位数据接收寄存器（DRR）
16数据发送寄存器（DXR）
16接收移位寄存器（RSR）
16发送移位寄存器（XSR）
控制电路

## Slide 108: 标准串口SP特点
可有多个相互独立的标准同步串口
发送和接收是双向缓冲的
2个存储器映像寄存器用于传送数据
每个口有时钟、帧同步脉冲以及串行移位寄存器
可以按8位字节或16位字节转换
可以产生自己的可屏蔽收发中断
可以工作在任意的时钟频率上
标准串行口的最高工作频率是CLKOUT的1/4。

## Slide 109: 串行口连接方法
数据发送工作过程
数据接收工作过程
DX
FSX
CLKX
C54x芯片0
DR
FSR
CLKR
C54x芯片1

## Slide 110
在发送数据时，先将要发送的数写到DXR。若XSR是空的（上一字已串行传送到DX引脚），则将DXR中的数据复制到XSR。
在FSX和CLKX的作用下，将XSR中的数据移到DX引脚输出。一旦DXR中的数据复制到XSR后，就可以立即将另一个数据写到DXR。
在发送期间，DXR中的数据刚刚复制到XSR后，串行口控制寄存器（SPC）中的发送准备好（XRDY）位立即由0转变为1，随后产生一个串行口发送中断（XINT） 信号，通知CPU可以对DXR重新加载。
数据发送工作过程

## Slide 111
数据接收工作过程
接收数据的过程有些类似。来自DR引脚的数据在FSR和CLKR的作用下，移位至RSR，然后复制到DRR，CPU从DRR中读出数据。一旦RSR的数据复制到DRR，SPC中的接收数据准备好（RRDY）位立即由0转变为1，随后产生一个串行口接收中断（RINT）信号，通知CPU可以从DRR中读取数据。
由此可见，串行口是双缓冲的，因为当串行发送或接收数据的操作正在执行时，可以将另一个数据传送到DXR或从DRR获得。

## Slide 112: 2．串行口控制寄存器
功能
控制位作用
控制串行口的工作
控制串口时钟
00立即停时钟
01收继续，发完停
1X时钟不停
0发送准备好和接收准备好
0发送移位寄存器空
1接收移位寄存器满
Free
15
Soft
RSR
FULL
XRDY
XSR
EMPTY
R/W
14
13
12
11
RRDY
10
IN1
9
IN0
8
RRST
XRST
TXM
MCM
7
6
5
4
FSM
3
F0
DLB
Res
2
1
0
R/W
R
R
R
R
R
R
R
R/W
R/W
CLKX和FSX引脚作为位输入引脚。

## Slide 113
接收复位 0和发送复位0。为1是为工作状态。
发送方式位。设定帧同步脉冲FSX的来源：为1时，将FSX设置成输出。为0时，将FSX设置成输入。FSR引脚总是配置成输入。
时钟方式位。设定CLKX的时钟源。为1时，CLKX配置成输出，采用内部时钟。为0时，CLKX配置成输入。CLKR引脚总是配置成输入。
Free
15
Soft
RSR
FULL
XRDY
XSR
EMPTY
R/W
14
13
12
11
RRDY
10
IN1
9
IN0
8
RRST
XRST
TXM
MCM
7
6
5
4
FSM
3
F0
DLB
Res
2
1
0
R/W
R
R
R
R
R
R
R
R/W
R/W

## Slide 114
帧同步方式位。 0时，串行口工作在连续方式。１时，串行口工作在字符组方式。每发送/接收一个字都要求一个帧同步脉冲FSX/FSR。
数据格式位，规定串行口发送/接收数据的字长。0为16,1为8位。
数字返回方式位。用于测试串行口
Free
15
Soft
RSR
FULL
XRDY
XSR
EMPTY
R/W
14
13
12
11
RRDY
10
IN1
9
IN0
8
RRST
XRST
TXM
MCM
7
6
5
4
FSM
3
F0
DLB
Res
2
1
0
R/W
R
R
R
R
R
R
R
R/W
R/W
MUX
0
1
DR
DX
DR(内部)
a)
DLB
MUX
0
1
FSR
FSX
FSR(内部)
b)
DLB
MUX
0
1
CLKR
CLKX
CLKR(内部)
c)
DLB
MCM
DLB=1
DLB=1
(外部)
(外部)
(外部)
=1

## Slide 115: 3. 标准串口SP的使用
STM #0038H ，SPC ；串口初始化：
； TXM=1 FSX设置成输出，
； MCM=1 CLKX配置成输出，
； FSM=1串行口工作在字符组方式
STM #00C0H ，IFR ；清除挂起的串口中断
AND #00C0H ，IMR ；使能中断
RSBX INTM ；使能全局中断
STM #00F8H ，SPC ；开始串口传输。RRST=XRST=1，
；进入工作状态。
STM DATA1，DXR ；写第一个数据到DXR
ST1

## Slide 116: 二、缓冲串行口（BSP）
缓冲串行口6个寄存器
控制扩展寄存器BSPCE
数据接收移位寄存器BRSR
数据发送移位寄存器BXSR
数据接收寄存器BDRR
数据发送寄存器BDXR
控制寄存器BSC
特点
BSP在SP基础上增加了一个自动缓冲单元（ABU）。 BSP是一种增强型标准串行口。ABU利用独立于CPU的专用总线，让串行口直接读/写C54x内部存储器。

## Slide 117: 1．缓冲串行口的组成
BDR
BCLKR
BFSR
BCLKX
BFSX
BDX
BRINT
BMINT
BXINT
C54x内存界面
自动缓冲单元 ABU
控制XRDY RRDY BXINT BMINT BRINT
BDXR
BSPCE
BXSR
BRSR
串口控
制逻辑
BSPC
BDRR
中断
控制
C54x
CPU
界面
中断
逻辑
16
11

## Slide 118: 2．缓冲串行口的工作模式
（1）缓冲串行口的标准模式 (表2-16)
（2）缓冲串行口增强模式
可编程串口时钟
选择时钟和帧同步信号的正负极性
10、12位字长
允许忽略同步信号或不忽略。
新增
功能

## Slide 119: 3．自动缓冲单元ABU
功能
组成
地址发送寄存器AXR
块长度发送寄存器BKX
地址接收寄存器ARR
块长度接收寄存器BKR
串口扩展控制寄存器BSPCE
特点
可独立于CPU自动完成控制串口与固定缓冲内存区中的数据交换。
CPU可不必每次介入收发存取过程

## Slide 120
工作过程
ABU在完成对缓冲存储器的存取时，地址寄存器自动增加，直至缓冲区的底部。到底部后，地址寄存器内容恢复到缓冲存储器区顶部；如果数据到了缓冲区的一半或底部，就会产生中断，并刷新发送禁止位；如果选择禁止自动缓冲功能，当数据过半或到达缓冲区底部时，ABU会自动停止缓冲功能。

## Slide 121: 循环寻址原理
装载BKX/R确定缓冲区长度，装载ARX/R给出2K字缓冲区基地址和缓冲区数据起始地址实现初始化。BKX/R把ARX/R从高位至低位方向,第一个1的位置N位,将ARX/R分为ARH和ARL两部分，缓冲区顶部地址（TBA）由高位为ARH，低位为N+1个0组成的数定义。
缓冲区底部地址（BBA）由ARH和BKL-1决定。而当前数据缓冲区的位置由ARX/R的内容决定。如图所示。ARX/R的内容会随着每一次访问继续增加,直至到下一个允许的缓冲区开始地址。

## Slide 122
循环寻址示意图
BKX/R
ARX/R
ARH
ARL
BBA
TBA
缓冲区当前位置
下半部开始
缓冲区顶部
上半部分
缓冲区底部
下半部分
ARH
0…0
ARH
BKL》1
ARH
BKL
0…0
1…
122
R=5
N=3
AXR=XXXXXXXXXXXX1000
R=8
N=4
BKR=0000000000001000
BKX=0000000000000101
ARR=XXXXXXXXXXX10000
2N＞R

## Slide 123
举例：设计一个长度为5(BKX=5)的发送缓冲区，长度为8(BKR=8)的接收缓冲区。
发送缓冲区可开始于任何一个8的倍数的地址，如：
0000H，0008H，0010H，0018H，…，
接收缓冲区开始于任何一个16的倍数的地址，如：
假定发送缓冲区开始于0008H，接收缓冲区开始于0010H。则AXR中可以是0008H～000CH中的任何一个值。ARR的内容可以是00010～017H之间的任何一个值。但是AXR的值可落入接收缓冲区，ARR的值不能落入发送缓冲区，否则会引起收发数据冲突。
长度为R的循环缓冲器必须从一个N位地址的边界开始，即循环缓冲器基地址的最低位必须为0。N是满足2N＞R的最小整数。R的值必须装入BK。
R=5
N=3
AXR=XXXXXXXXXXXX1000
R=8
N=4
BKR=0000000000001000
BKX=0000000000000101
ARR=XXXXXXXXXXX10000

## Slide 124: 三、时分多路串行口（TDM）
功
能
非TDM方式 =标准串口
TDM方式 当TSPC的TDM=1
工作
方式
相
关
寄
存
器
TDM数据接收寄存器TDRR
TDM数据发送寄存器TDXR
TDM串口控制发送寄存器TSPC
TDM通道选择寄存器TCSR
TDM发送/接收地址寄存器TRTA
TDM接收地址寄存器TRAD
TDM数据接收移位寄存器TRSR
TDM数据发送移位寄存器TXSR

## Slide 125
C54x
TDX TDR TFSX TFSR TCLKX TCLKR
器件0
器件1
器件7
……
TDM时分多路串口连接

## Slide 126
时分多路串行口是一个允许数据时分多路的同步串口，它将时间间隔分成若干个子间隔，按照事先规定，每个子间隔表示一个通信信道。C54x 的TDM最多可以有8个TDM信道可用。
每种器件，可以用一个信道发送数据，用8个信道中的一个或多个信道接收数据。这样，TDM为多处理器通信提供了简便而有效的接口，因而在多处理器应用中得到广泛使用。

## Slide 127: 第七节 外设接口
数据总线
地址总线
一组控制信号
一、外设接口的时序关系
外设接口引线
片外存储器
I/O口
作用
寻址

## Slide 128
1．外部总线
信号名称 | C541,542,C543,C545,,C546 | C548,C549 | 说明
A0 ～A15 | 15 ～0 | 22 ～0 | 地址总线
D0 ～A15 | 15 ～0 | 15 ～0 | 数据总线
MSTRB | 1 | 1 | 外部存储器选通信号
PS | 1 | 1 | 程序空间选择信号
DS | 1 | 1 | 数据空间选择信号
IOSTRB | 1 | 1 | I/O设备选通信号
IS | 1 | 1 | I/O空间选择信号
R/W | 1 | 1 | 读/写信号
READY | 1 | 1 | 数据准备好信号
HOLD | 1 | 1 | 请求控制存储器接口
HOLDA | 1 | 1 | 响应请求
MSG | 1 | 1 | 微状态完成信号
IAQ | 1 | 1 | 获取指令地址信号
IACK | 1 | 1 | 中断响应信号

## Slide 129
（1）如何识别片内存储器与片外存储器
（2）如何区别片外数据存储器与程序存
储器和I/O空间
（3）如何确定与外部器件通信期间数据
传送的方向
（4）如何与低速设备通信
（5）如何与外部电路共享总线
（6）如何隐藏内部程序地址线内容
要点

## Slide 130: 2．外部总线操作的优先级别
单周期内对片内存储器可完成从程序存储器取1条指令、从数据存储器读2个操作数，写1个操作数。
但由于只有一条外部总线，故在一个机器周期内，CPU只能有1个操作。
数据寻址比程序存储器取指具有较高的优先权。
单周期内对片内存储器操作
与片外存储器操作的区别

## Slide 131: 3．外部接口时序图
存储器读一读一写操作定时图
读
读
写数据
MSTRB
DS
PS
R W
D(15～0)
A(15～0)
CLKOUT

## Slide 132
存储器写一写一读操作定时图
写操作要用2个机器周期
读
写数据
MSTRB
DS
PS、
R W
D(15～0)
A(15～0)
CLKOUT
写数据
IS

## Slide 133
并行I/O读一写一读定时图
I/O设备读/写操作要持续2个机器周期
I/O读
IOSTRB
R W
D(15～0)
A(15～0)
CLKOUT
IS
I/O写
I/O读

## Slide 134: 二、外设接口的速度配合
1．对接口器件的速度要求
外部存储器存取时间应小于60%的机器周期，否则需通过软件或硬件插入等待状态。
C54x读操作定时简图

## Slide 135: 插入等待状态数与外部器件的存取时间的关系
外部器件的存取时间ta/ ns | 插入等待状态数
ta≤15 | 0
15＜ta≤40 | 1
40＜ta≤65 | 2
65＜ta≤90 | 3
90＜ta≤115 | 4
115＜ta≤140 | 5
对于型号为TMS320C54x-40的DSP芯片

## Slide 136: 2．软件等待状态发生器
为什么要对外部存储器分块
功能
协调不同速度的外存器件
将外部总线周期延长多达7个机器周期,方便与外部慢速器件相接口
软件等待状态寄存器（SWWSR）
保留/XPA
(C548.C549)
15
I/O空间
(64k)
14～12
数据空间
(高32k)
11～9
数据空间
(低32k)
8～6
2 ～ 0
程序空间
(高32k)
程序空间
(低32k)
5 ～ 3
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

## Slide 137: 等待应用举例
为程序空间和I/O空间插入3个等待状态
C54x等待状态发生器的逻辑框图
SWWSR
PSEL
A15
CYCLE
WAIT
CPU
G
A
1-二译码器
Y0
Y1
5-3
2-0
3位计数器
+
READY
外部逻辑
1
1
1

## Slide 138
复位时，SWWSR=7FFFh，所有的程序、数据和I/O空间都被插入7个等待状态。然后用STM指令进行修改SWWSR：
STM #349Bh，SWWSR
；SWWSR= 0 011 010 010 011 011
工作过程
程序空间
(高32k) (低32k)插入3个等待状态
I/O空间
(高32k) (低32k)插入3个等待状态
数据空间
(高32k) (低32k)插入3个等待状态
数据空间
(高32k) (低32k)插入2个等待状态
程序空间
(高32k) (低32k)插入3个等待状态

## Slide 139
将SWWSR中相应的字段值加载到计数器。等待状态计数器减计数。当计数器减到0且外部READY线置高电平，经或门加到CPU的 WAIT端，结束等待状态。
注意：只有插入2个以上机器周期时，CPU才在CLKOUT的下降沿检测外部READY信号。执行到最后一个等待状态时，MSC信号将变成低电平。
利用这一特点，可以再附加插入硬件等状态。

## Slide 140: 3.利用软件等待实现 接口的速度配合
例2-1 试为TMS320C54x-40作如下外设配置：
程序存储器(高) EPROM 8K×16位，ta=70ns
数据存储器 SRAM 8K×16位，ta=12ns
A/D和D/A变换器 16位，转换时间=120ns
画出系统的接口连线图。

## Slide 141
系统接口连线图
CS1
8k EPROM
OE
CS2
A
PROG
70ns
D
CS1
8k SRAM
OE
A
CS2
DATA
12ns
D
WE
CS1
1DAC
OE
CS2
A
1ADC
120ns
D
WE
&
PS
ADDRES
DS
IS
TMS320C54x-40
MSTRB
R/W
MP/MC
IOSTRB
DATA
8-15
0-7
8-15
0-7
8-15
0-7
Vcc
16
16
13
13

## Slide 142
本例中C54x的机器周期为25ns（40MHz），若外部器件的存取时间小于15ns，可以不插入等待状态。因此例中的数据存储器可以不插入等待状态，但程序存储器和A/D&D/A外部设备应分别插入3个（75ns）和5个（125ns）等待状态。此时软件等待状态寄存器SWWSR应配置为：
0
101
000
000
011
000
STM #5018h，SWWSR

## Slide 143: 4．利用硬件等待实现接口的速度配合
什么情况下需插入硬件等待状态
怎样用硬件插入等待
5．利用混合等待实现接口的速度配合
混合等待状态举例
C54x-40与低地址程序存储器（SRAM，12 ns）以及高地址程序存储器（EPROM，200 ns）相接口。
当需要插入7个以上的等待状态，或在一个存储区中有两种以上的存取速度
利用MSC引脚的输出信号变为低电平状态和READY线置高电平

## Slide 144
软件和硬件混合等待状态连接
STM #1278h，SWWSR
CS
A
低地址程序存储器
12ns SRAM
DATA
A
200ns EPROM
PS
ADDRES
TMS320C54x-40
MSTRB
MSC
CLOCKOUT
DATA
8-15
0-7
8-15
0-7
16
16
15
15
高地址程序存储器
DATA
CS
+
A15
+
A15
+
Q D
READY

## Slide 145
如图所示，C54x-40与低地址程序存储器（SRAM，12 ns）以及高地址程序存储器（EPROM，200 ns）相接口。前者不需要插入等待状态，后者应插入8个（8×25=200 ns）等待状态。考虑到软件最多等待7个状态，因此还必须增加一个硬件等待状态。
在设计软件等待状态时，如果系统中没有与SWWSR软件等待状态相对应的存储器，那么最好将这些区的等待状态设为0或1，以防止READY引脚受干扰可能出现的一些问题。
因此SWWSR的设置为：
X | 001 | 001 | 001 | 111 | 000
R I/O Hi Data Low Data Hi Prog Low Prog

## Slide 146: 三、分区转换逻辑
为什么要对外部存储器分区
可编程分区转换逻辑的功能
分区转换控制寄存器（BSCR）的定义
BNKCMP
15～ 12
PS ～DS
11
保留位
BH
1
EXO
0
10～ 2
当跨越外部存储器分区界线寻址时，自动地插入一个周期。
决定外部存储器分区的大小
决定在连续进行程序读/数据读或者数据读/程序读寻址之间是否插一个额外的周期。0不插。
控制总线保持器，为0关
关断外部总线接口位，0接通。

## Slide 147: 外部存储器的分区
BNKCMP |  |  |  | 屏蔽的最 高有效位 | 分区大小（16位字）
位15 | 位14 | 位13 | 位12 |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | - | 64k
1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32k
1 | 1 | 0 | 0 | 15～14 | 16k
1 | 1 | 1 | 0 | 15～13 | 8k
1 | 1 | 1 | 1 | 15～12 | 4k

## Slide 148
第八节 复位与省电
一、复位和IDLE3省电工作方式
1．复位操作
RS
的功能
使C54x进入一已知状态
至少保持2个时钟周期的低电平
复位后为高电平
如果MP/MC=0，则处理器从片内ROM开始执行程序，否则，它将从片外程序存储器开始执行程序。

## Slide 149
1)置IPTR＝1FFh。 （PMST）
2)置MP/MC位为引脚MP/MC电平。
3)置PC＝FF80h
4)将FF80h加到PA。
5)置数据总线为高阻、控制线为无效状态。
6)产生中断响应信号IACK。
7)置ST1的INTM＝1，关闭所有的可屏蔽中断。
8)IFR清0。
9)将相应状态位置成初始值。
处理器复位操作包括

## Slide 150
2．外部总线复位时序图
复位两
阶段
低电平后
高电平后

## Slide 151: 3．“唤醒”IDLE3省电方式
操作/特性 | IDLE1 | IDLE2 | IDLE3 | HOLD
CPU处暂停状态 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
CPU时钟停止 | ▲ | ▲ | ▲ | 
外围电路时钟停止 |  | ▲ | ▲ | 
锁相环(PLL)停止工作 |  |  | ▲ | 
外部地址线处于高阻状态 |  |  |  | ▲
外部数据线处于高阻状态 |  |  |  | ▲
外部控制线处于高阻状态 |  |  |  | ▲
因以下原因结束省电方式： HOLD变为高电平 内部可屏蔽硬件中断 外部可屏蔽硬件中断 NMI RS | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ | ▲

## Slide 152
进入IDLE3:执行IDLE3指令
必须重新启动PLL，并在CPU重新恢复工作以前锁定好相位。
IDLE3状态特点
结束IDLE3:
利用外部中断
（ 、 、 ）
PLL完全停止工作，以降低功耗。此时，输入时钟信号继续运行，但由于它与内部电路已经隔断，不会造成什么功耗。

## Slide 153: 中断唤醒条件：当CLKOUT频率为40MHz时
“唤醒”
过程
中断脉冲宽度大于10ns
PLL减法计数时间大于50μs
中断引脚变低电平
PLL锁相
计数器对输入时钟减法计数到0
PLL输出加到CPU
C54x退出IDLE3

## Slide 155
复位
方法
“唤醒”
IDLE3
不用减法计数器
PLL输出立即加到内部逻辑电路
要求
的低电平应大于50μs，以保证PLL有50μs的锁存时间，不致用不稳定的时钟启动工作。

## Slide 156: 二、保持方式
何种情况使用保持方式
如何进入保持方式
允许外部设备控制处理器片外的程序、数据和I/O空间，以便进行DMA操作。

## Slide 157: C54x在保持状态的工作方式
1）正常保持方式
2）并行DMA操作方式
保持状态的维持与确认
保持状态的退出
ST1的HM（保持方式）位决定。
HM=1，为正常保持方式。 HM=0为并行DMA操作方式。处理器可以通过片内存储器（ROM或RAM）继续执行程序。

## Slide 158: 第九节 中断处理
程序指令INTR TRAP RESET
1．中断来源
软件驱动
硬件驱动
一、中断类型
受外部中断口信号触发的外部硬件中断
受片内外围电路信号触发的内部硬件中断

## Slide 159
2．中断分类
可屏蔽中断
非屏蔽中断
中断
可以用软件
屏蔽或开放（SINT15～SINT0）
C54x总是响应所有软件中断，两个外部硬件中断RS、NMI。

## Slide 160: 二、中断标志寄存器（IFR）和中断屏蔽寄存器（IMR）
中断标志寄存器：功能、设置、清除
IFR=1中断
中断屏蔽寄存器：功能、设置、开放
IMR=1开放中断

## Slide 161: 三、中断处理过程
（1）接受中断请求
（2）响应中断
（3）执行中断服务程序
四、实现中断的相关问题
（1）中断向量地址的计算

## Slide 162: 中断向量地址计算举例
复位后的初始地址计算
（1）取IPTR的值（PMST）
（2）查表2－25得中断向量序号
（3）将十六进制的中断向量序号左移2位
（4）将（1）与（3）相加得中断向量地址

## Slide 163
1
INT0=10H
左移2位=40H
IPTR=0 0000 0001
0 0 0 0
0 0 0 0
7
15 14 13 12
11 10 9 8
3 2 1 0
0 0 0 0
Address
Vector
Bit
0
0
C
0
INT=40h(INT0)
6 5 4
1 0 0
中断地址计算举例

## Slide 164
IPTR=1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ K= 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
F F 8 0 h
故硬件复位后的开始地址为0FF80h。
IPTR=0 0 0 0 0 0 0 0 1
+ K= 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 8 0 h
此时中断向量被移到从00080h单元开始处。
复位RS=0

## Slide 165: （2）外部中断响应的时间
响应的时间＝采样时间＋查询时间
＝1＋2≥3个完整的机器周期
外部中断的时间基本上在3～8个机器周期之间。
（3）外部中断触发方式
电平触发
边沿触发
采样
查询
转移
CPU硬件依信号电平响应中断申请，但该信号应在中断服务程序返回前拆除，以免造成重复中断。
外部中断输入线上的负跳变首先被CPU的外部中断申请触发器锁存。

## Slide 166
第十节 自举加载
任务
完成上电时从外部加载并执行用户的程序代码
加载
途径：
从一个外部8位或16位EPROM加载；
由主处理器通过以下途经加载：
HPI总线
8位或16位并行I/O
任何一个串行口
从用户定义的地址热自举

## Slide 167
一、程序执行的起点
片外ROM
从外部程序存储器0FF80h起执行用户程序；
条件
在
硬
件
复
位
期
间
检查INT2，从外部ROM的0FFFFh指定的方式自举加载执行程序
片内ROM
条件
C54x的MP/MC引脚为高电平
MP/MC引脚为低电平

## Slide 168
自举加载方式的选择过程
INTM=1
SWWSR=7FFFh
BSCR=0FFFFh
OVLY=1
从地址为0FFFFh的I/O读入自举程序选择字节(BRS)
MP/MC=0?
锁存INT2信号？
从外部程序存储器0FF80h起执行用户程序
复位
是
否
30个周期
是
否
从HPI～RAM自举加载方式
并行自举方式
I/O自举方式
串行自举方式
热自举方式
0
1

## Slide 169
二、片内ROM加载程序
①INTM=1，禁止所有的中断。
②OVLY=1，将片内双寻址RAM和单寻址RAM映
象到程序/数据空间。
③SWWSR=7FFFh，所有程序和数据空间都插入
7个等待状态。
④BSCR=0FFFFh，设定外部存储区分区为4K字，
当程序和数据空间切换时，插入一
个等待周期。
(1) 自举加载前的初始化
初
始
化
的
内
容
包
括
1.初始化

## Slide 170
(2)检查 INT2
决定是否从主机接口（HPI）加载。
如果没有锁存INT2信号，说明不是从HPI加载；否则从HPI～RAM自举加载
(3)置IS为低电平
目
的
从地址为0FFFFh的I/O读入自举程序选择字节（BRS）。
BRS的低8位决定了自举加载的方式。
目
的

## Slide 171
7 6 5 4 3 2 1 0 x x x x x x 0 1 x x x x x x 1 0 x x x x x x 1 1 | 自举加载方式 8位并行EPROM方式 16位并行EPROM方式 热自举方式
x x x x 1 0 0 0 | 8位并行I/O方式
x x x x 1 1 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 | 16位并行I/O方式 串行自举方式，DSP配置成8位(FSX/CLKX为输出)
x x 0 0 0 1 0 0 | 串行自举方式，DSP配置成16位(FSX/CLKX为输出)
x x 0 1 0 0 0 0 x x 0 1 0 1 0 0 x x 1 0 0 0 0 0 | 串行自举方式，DSP配置成8位(FSX/CLKX为输入) 串行自举方式，DSP配置成16位(FSX/CLKX为输入) 串行自举方式，TDM配置成8位(FSX/CLKX为输出)
x x 1 0 0 1 0 0 | 串行自举方式，TDM配置成16位(FSX/CLKX为输出)
x x 1 1 0 1 0 0 | 串行自举方式，TDM配置成16位(FSX/CLKX为输入)
表2-26自举程序选择字(BRS)字节

## Slide 172
2.自举程序选择字节（BRS）加载
如图是最常见的一种自举加载方式。
要加载的程序代码存放在字宽为8位或16位的EPROM中。
加载时，将这些程序代码从数据存储器传送到程序存储器。自举加载器程序从0FFFFh口读入的自举程序选择（BRS）字的SRC域（源地址域位于BRS的7～2位），该域规定了源地址的6个最高有效位，由此构成EPROM的16位地址：
(1)从EPROM（8位或16位）并行自举加载
SRC
0 0 0
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0
Bit
0 0 0
0 0
EPROM的地址=(BRS中的高6位)+10个最低位(全0)
0
7 6 5 4 3 2 1 0
BRS

## Slide 173
自举加载器程序依据EPROM的源地址就可以从EPROM中读取自举表。EPROM中的自举表包含的信息如表2-27所示：
自举加载器将EPROM中的程序代码全部传送到程序存储器之后，立即分支转移到目的地址，并开始执行程序代码。采用成本较低的EPROM自举加载，可以降低系统的成本、体积和功耗。
RAM
CODE
ROM
BOOT
C54x
EPROM
8k×8
USER
CODE
A
8

## Slide 174
表2-27 EPROM中的自举表包含的信息
8位方式 | 16位方式
目的地址（高字节） | 目的地址
目的地址（低字节） | 
程序代码长度=N-1（高字节） | 程序代码长度=N-1
程序代码长度=N-1（低字节） | 
程序代码字1（高字节） | 程序代码字1
程序代码字1（低字节） | 
… | …
程序代码字N（高字节） | 程序代码字N
程序代码字N（低字节） | 

## Slide 175
(2)热自举
热自举方式是在RESET信号临近释放时，按照用户定义的地址，改变C54x的程序执行方向。
热自举方式并不传送自举表，而是指示C54x按照自举加载器程序读入的BRS中所规定的地址开始执行。
热自举时，C54x程序计数器PC等于BRS中的7～2位，再加上低10位（全0）。
RAM
CODE
ROM
BOOT
C54x
xxxxxxxx
I/O Addr
0FFFFh
ADDR
1 1
15 8
7 2
1 0
PC
ADDR
0000000000
15～10
9 0

## Slide 176
(3)从HPI自举加载
HPI是一个将主处理器与C54x连接在一起的8位并行口。主处理器和C54x通过共享的片内存储器交换信息。
当选择HPI自举加载方式时，应将HINT和INT2引脚连在一起。当HINT为低电平时，C54x的中断标志寄存器IFR的相应位（bit2）置位。INT2发出后，自举加载程序等待20个机器周期后读出IFR的bit2。
RAM
CODE
ROM
BOOT
C54x
HOST
USER
CODE
8
INT2
8
HINT

## Slide 177
若此位置位，表示INT2被识别，自举加载程序就转移到片内HPI RAM的起始地址，即程序空间的1000h，并从这个地址起执行程序。
如果IFR的bit2未置位，则自举程序就跳过HPI自举方式，并从0FFFFh I/O口读入BRS字，利用这个字的低8位再判断所要求的其它自举加载方式。
利用HPI自举加载也是常用的一种自举方式。

## Slide 178
(4)从I/O自举加载
I/O自举加载方式指从I/O的0h口异步传送程序代码到内部/外部程序存储器。
RAM
CODE
ROM
BOOT
C54x
HOST
USER
CODE
8或16
XF
BIO

## Slide 179
I/O自举加载的每个字的字长可以是16位或者8位。
C54x利用BIO和XF两根握手线与外部器件进行通信。
当主机开始传送一次数据时，先将BIO驱动为低电平。C54x检测到BIO引脚为低电平后，便从I/O的0h口输入数据，并将XF引脚置为高电平，向主机表示数据已经收到，且已将输入数据传送到目的地址，然后等待BIO引脚变成高电平后，再将XF引脚置成低电平。主机查询XF线，若为低电平，就向C54x传送下一个数据。

## Slide 180
当采用8位方式时，就从I/O的0h口读入低8位数据，忽略不管数据总线上的高8位数据。C54x按高字节在前，低字节在后，连续读出2个8位字节，形成一个16位字。
C54x接收到的头两个16位字，必定是目的地址和程序代码长度。
C54x每收到一个程序代码，就将其传送到目的地址所指的程序存储器。全部程序代码传送完毕后，自举加载程序就转到目的地址，开始执行程序代码。

## Slide 181
(5)从串行口自举加载
从串行口自举加载指C54x从串行口传送程序代码至程序存储器，并执行程序。
从串行口自举加载，需要自举程序选择字BRS提供更多的信息，以确定是按字还是按字节传送、串行口的类型、以及FSX/CLKX信号是输出还是输入等等。
在串行传送数据时，头两个字分别是目的地址和程序代码长度。C54x每接收到一个程序代码后，立即传送至程序存储器，即目的地址，直到全部程序代码传送完毕，再转到目的地址执行程序。
RAM
CODE
ROM
BOOT
C54x
HOST
USER
CODE
3
SP或TDM