## Slide 1
机电工程学院
数字信号处理硬件设计技术

## Slide 2
第五章 汇编语言编程举例
第一节 汇编语言编程的基本方法
第二节 DSP的浮点运算方法
第三节 DSP在信号发生器上的应用
第四节 用DSP实现FIR滤波器

## Slide 3
第一节 汇编语言编程的基本方法
1．堆栈的使用
1.压入数据时，堆栈从高地址向低地址增长。
2.压栈时指针先减，SP-1，再压入数据；
3.出栈时，先弹出数据后，再SP+1。
4.如要用堆栈，必须先设置，后使用。
要
点

## Slide 4
例5-1 设计一存储空间为100个单元的堆栈。
size .set 100 ；设置堆栈空间的
；大小为100
stack .usect “STK”,size ；设置堆栈段的首地址
；和堆栈空间
STM #stack+size,SP ；将栈底地址指针送
； SP，对其初始化
最后用的单元
…
…
已用栈区
可用栈区
数据存储器
0
栈顶
SP→
栈底
65535
stack →
STK
size=100
SP→

## Slide 5
例5-2 编写求解加、减法的程序，计算z=x+y-w。
SUM1：LD @x,A ；将x地址的内容送A
ADD @y,A ；将y地址的内容与A中x值相加
SUB @w,A ；将A中的内容与w相减，得z
STL A,@z ；将A的的计算值存入z地址中
例5-3 写求解直线方程的程序，计算y=mx+b。
SUM2：LD @m,T ；将m地址的内容送T
MPY @x,A ；将x地址的内容与T中的m相乘，
；结果送A
ADD @b,A ；将A中的mx与b地址的内容相加，
；结果送A
STH A,@y ；将A的的计算结果存入y地址中
STL A,@y+1 ；将A的的计算结果存入y+1地址中
2． 加、减法和乘法运算

## Slide 6
传送速度比加载和存储指令要快；
传送数据不需要通过累加器；
可以寻址程序存储器；
与RPT指令相结合（重复时，这些指令都变成单周期指令），可以实现数据块传送。
3． 数据块传送
特
点

## Slide 7
（1）数据存储器←→数据存储器 这类指令有：
MVDK Smem,dmad 指令的字数/执行周期 2/2
MVKD dmad,Smem ；Smem=dmad 2/2
MVDD Xmem,Ymem ；Ymem=Xmem 1/1
（2）程序存储器←→数据存储器 这类指令有：
MVPD pmad,Smem ；Smem=pmad 2/3
MVDP Smem,pmad ；pmad=Smem 2/4
pmad为16位立即数程序存储器地址；
dmad为16位立即数数据存储器地址；
Smem为数据存储器地址；
Xmem、Ymem为双操作数数据存储器地址，Xmem从DB数据总线上读出。Ymem从CB数据总线上读出。

## Slide 8
（3）数据存储器←→MMR 这类指令有：
MVDM dmad,MMR ；指令的字数/执行周期 2/2
MVMD MMR,dmad ；dmad=MMR 2/2
MVMM mmrx,mmry ；mmry=mmrx 1/1
（4）程序存储器（Acc）←→数据存储器 包括：
READA Smem ；Smem=prog(A) 1/5
WRITA Smem ；prog(A)= Smem 1/5
mmrx,mmry为AR0～AR7或SP；
MMR为任何一个存储器映象寄存器；

## Slide 9
应用举例
例如：MVKD #btp, *(yh+4)
MVKD *(yh+5),hdb3
MVKD btn, *AR3
MVMD *AR3,yh
MVPD TBL,*AR5+
STM #0,*AR3
STM #ya,AR4
STM #btn,AR1
STL A,AR5
STL B,*(fp)
LD #new_data,DP
LD *(fp),B
LD *AR6,A

## Slide 10
例5-6 将数组x[5] 初始化为{1,2,3,4,5}。
.data ；定义初始化数据段起始地址
TBL: .word 1,2,3,4,5 ；为标号地址TBL
；开始的5个单元赋初值
.sect “.vectors” ；定义自定义段，并获
；得该段起始地址
B START ；无条件转移到标号为START的地址
.bss x,5 ；为数组x分配5个存储单元
.text ；定义代码段起始地址
START:STM #x,AR5 ；将x的首地址存入AR5
RPT #4 ；设置重复执行5次下条指令
MVPD TBL,*AR5+ ；将TBL开始的5个值传给x
应用举例

## Slide 11
例5-7 将数据存储器中的数组x[10]复制到数组y[10]。
.title “cjy1.asm” ；为汇编源程序取名
.mmregs ；定义存储器映象寄存器
STACK .usect “STACK”,30H；设置堆栈
.bss x,10 ；为数组x分配10个存储单元
.bss y,10 ；为数组y分配10个存储单元
.data
table:.word 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
.def start ；定义标号start
.text

## Slide 12
start:STM #0,SWWSR ；复位SWWSR
STM #STACK+30H,SP；初始化堆指针
STM #x,AR1 ；将目的地首地址赋给AR1
RPT #9 ；设定重复传送的次数为10次
MVPD table,*AR1+；程序存储器传送到数
；据存储器
STM #x,AR2 ；将x的首地址存入AR2
STM #y,AR3 ；将y的首地址存入AR3
RPT #9 ；设置重复执行10次下条指令
MVDD *AR2+,*AR3+；将地址x开始的10个值
；复制到地址y开始的10个单元
end: B end
.end

## Slide 13
用间接寻址方式获得操作数，且辅助寄存器只用AR2～AR5；
占用程序空间小；
运行速度快。
4．双操作数乘法
特
点
例5-8 编制求解 的程序。
利用双操作数指令可以节省机器周期。迭代次数越多，节省的机器周期数也越多。本例中，在每次循环中，双操作数指令都比单操作数指令少用一个周期，节省的总机器周期数=1T*N（迭代次数）=NT。

## Slide 14
单操作数指令方案
LD #0,B
STM #a,AR2
STM #x,AR3
STM #19,BRC
RPTB done-1
LD *AR2+,T；1T
MPY *AR3+,A；1T
ADD A,B ；1T
done:STH B,@y
STL B,@y+1
双操作数指令方案
LD #0,B
STM #a,AR2
STM #x,AR3
STM #19,BRC
RPTB done-1
MPY *AR2+,*AR3+,A；1T
ADD A,B ；1T
done:STH B,@y
STL B,@y+1

## Slide 15
在单个周期内同时利用C总线和D总线，得到32位操作数。
5．长字运算
特
点
使用长操作数指令时，按指令中给出的地址存取的总是高16位操作数。这样，有两种数据排列方法：
（1）偶地址排列法 指令中给出的地址为偶地址，存储器中低地址存放高16位操作数。
如： DLD *AR3+,A
执行前：A=00 0000 0000 执行后：A=00 6CAC BD90
AR3=0100 AR3=0102
（0100h）=6CAC（高字） （0100h）=6CAC
（0101h）=BD90（低字） （0101h）=BD90
总是高16位操作数

## Slide 16
（2）奇地址排列法 指令中给出的地址为奇地址，存储器中低地址存放低16位操作数。
如： DLD *AR3-,A
执行前：A=00 0000 0000 执行后：A=00 BD90 6CAC
AR3=0103 AR3=0101
（0102h）=6CAC（低字） （0100h）=6CAC
（0103h）=BD90（高字） （0101h）=BD90
推荐采用偶地址排列法，将高16位操作数放在偶地址存储单元中。如： 程序存储器
.long 12345678 h ；偶地址：1234
；奇地址：5678
数据存储器
.bss xhi, 2, 1, 1 ；偶地址：xhi
↓ ↓ ↓ ↓ ；奇地址：xlo
变量名称 字长 页邻接 偶地址排列法
总是高16位操作数

## Slide 17
标准运算
LD @xhi,16,A
ADDS @xlo,A
ADD @yhi,16,A
ADDS @ylo,A
STH A,@Zhi
STL A,@Zlo
（6个字，6个T）
长字运算
DLD @xhi,A
DADD @yhi,A
DST A,@zhi
（3个字，3个T）
例5-9 计算Z32=X32+Y32。

## Slide 18
(1)并行运算指同时利用D总线和E总线。其中，D总线用来执行加载或算术运算，E总线用来存放先前的结果。
(2)并行指令都是单字单周期指令。
(3)并行运算时所存储的是前面的运算结果，存储之后再进行加载或算术运算。
(4)并行指令都工作在累加器的高位。
(5)大多数并行运算指令都受累加器移位方式ASM位影响。
6．并行运算
特
点
ST1的4-0位

## Slide 19
表5-1 并行指令举例
指 令 | 指 令 | 举 例 | 操作说明
并行加载和乘法指令 | LD‖MAC[R] LD‖MAS[R] | LD Xmem,dst ‖MAC[R] Ymem[,dst] | dst=Xmem<<16 dst2=dst2+T*Ymem
并行加载和存储指令 | ST‖LD | ST src, Ymem ‖LD Xmem, dst | Ymem=src>>（16-ASM） dst=Xmem<<16
并行存储和乘法指令 | ST‖MAY ST‖MAC[R] ST‖MAS[R] | ST src, Ymem ‖MAC[R] Xmem, dst | Ymem=src>>（16-ASM） dst=dst+T*Xmem
并行存储和加/减法指令 | ST‖ADD ST‖SUB | ST src, Ymem ‖ADD Xmem, dst | Ymem=src>>（16-ASM） dst=dst+Xmem

## Slide 20
例5-10 编写计算z=x+y和f=d+e的程序段。
在此程序段中用到了并行存储/加载指令，即在同一机器周期内利用E总线存储和D总线加载。
数据存储器分配如图5-4所示。
.title “cjy3.asm”
.mmregs
STACK .usect “STACK”,10H
.bss x,3 ；为第一组变量
；分配3个存储单元
.bss d,3 ；为第二组变量
；分配3个存储单元
.def start
.data
table: .word 0123H,1027H,0,1020H,0345H,0
d
y
f
e
z
x
数据存储器
AR5 →
AR2 →

## Slide 21
.text
start:STM #0,SWWSR
STM #STACK+10H,SP
STM #x,AR1
RPT #5
MVPD table,*AR1+
STM #x,AR5 ；将第一组变量的首地址传给AR5
STM #d,AR2 ；将第二组变量的首地址传给AR2
LD #0,ASM ；设置ASM=0
LD *AR5+,16,A ；将x的值左移16位放入A的高端字
ADD *AR5+,16,A ；将y值左移16位与A的高端字x相加
ST A,*AR5 ；将A中的和值右移16位存入z中
‖LD *AR2+,B ；将d的值左移16位放入B的高端字
ADD *AR2+,16,B ；将e值左移16位与B的高端字d相加
STH B,*AR2 ；将B的高端字中的和值存入f中
end: B end
.end

## Slide 22
7．64位加法和减法运算
例5-11 编写计算Z64=W64+X64-Y64的程序段。
这里的W、X、Y和结果Z都是64位数，它们都由两个32位的长字组成。利用长字指令可以完成64位数的加/减法。
w3 w2 w1 w0 （W64）
+ x3 x2 C x1 x0 （X64） 低32位相加产生进位C
- y3 y2 C’ y1 y0 （Y64） 低32位相减产生借位C’
__________________________________
z3 z2 z1 z0 （Z64）
累加器A
累加器B

## Slide 23
DLD @w1,A ；A=w1w0
DADD @x1,A ；A=w1w0+x1x0, 产生进位C
DLD @w3,B ；B=w3w2
ADDC @x2,B ；B=w3w2+x2+C
ADD @x3,16,B ；B=w3w2+x3x2+C
DSUB @y1,A ；A=w1w0+x1x0-y1y0, 产生借位C’
DST A,@z1 ；z1z0=w1w0+x1x0-y1y0
SUBB @y2,B ；B=w3w2+x3x2+C-y2-C’
SUB @y3,16,B ；B=w3w2+x3x2+C-y3y2-C’
DST B,@z3 ；z3z2=w3w2+x3x2+C-y3y2-C’
由于没有长字带进（借）位加/减法指令，所以上述程序中只能用16位带进（借）位指令ADDC和SUBB。
低32位加
高32位加
低32位减
高32位减

## Slide 24
8. 32位乘法运算
x1 x0 S U
× y1 y0 S U
__________________ _____________
x0 * y0 U * U
y1 * x0 S * U
x1 * y0 S * U
y1 * x1 S * S
________________ _______________
w3 w2 w1 w0 S U U U
例5-12 编写计算W64=X32*Y32的程序段。
32位乘法算式如下：
图5-5
y1
x1
w1
w0
y0
x0
数据存储器
AR2 →
AR3 →
w2
w3

## Slide 25
其中，S为带符号数，U为无符号数。数据存储器分配如图5-5所示。在32位乘法运算中，实际上包括了三种乘法运算：U*U、S*U和S*S。一般的乘法运算指令都是两个带符号数相乘，即S*S。
所以，在编程时，要用到以下三条乘法指令：
MACSU Xmem,Ymem,src ；无符号数与带符号数相乘并
；累加src=U（Xmem）* S（Ymem）+src
MPYU Smem,dst ；无符号数相乘
；dst=U（Ｔ）* U（Smem）
MAC Xmem,Ymem,src ；两个符号数数相乘并累加
；src=S（Xmem）* S（Ymem）+src
32位乘法的程序段如下：

## Slide 26
STM #x0,AR2 ；将x的首地址放入AR2
STM #y0,AR3 ；将y的首地址存入AR3
LD *AR2,T ；T=x0
MPYU *AR3+,A ；A=ux0*uy0
STL A,@w0 ；w0=ux0*uy0
LD A,-16,A ；A=A>>16
MACSU *AR2+,*AR3-,A ；A+=y1*ux0
MACSU *AR3+,*AR2,A ；A+=x1*uy0
STL A,@w1 ；w1=A
LD A,-16,A ；A=A>>16
MAC *AR2,*AR3,A ；A+=x1*y1
STL A,@w2 ；w2=A的低16位
STH A,@W3 ；w3=A的高16位
x1 x0
×y1 y0
x1 * y0
y1 * x1
x1 x0
×y1 y0
x0 * y0
y1 * x0
w0
w1
w2
w3

## Slide 27
9．小数运算
整数运算的问题
（1）两个16位整数相乘，乘积总是“向左增长”。这意味着多次相乘后，乘积将会很快超出定点器件的数据范围。
（2）保存32位乘积到存储器，要开销2个机器周期以及2个字的存储器单元。
（3）由于乘法器都是16位相乘，因此很难在后续的递推运算中，将32位乘积作为乘法器的输入。
小数运算的优点
（1）乘积总是“向右增长”。这就味着超出定点器件数据范围的将是不太感兴趣的部分。
（2）既可以存储32位乘积，也可以存储高16位乘积，这就允许用较少的资源保存结果。
（3）可以用于递推运算。
小数运算与整数运算的比较

## Slide 28
C54x采用2的补码表示小数，其最高位为符号位，数值范围从-1～1。一个16位2的补码小数（Q15格式）的每一位的权值为：
MSB（最高位） … LSB（最低位）
-1. 1/2 1/4 1/8 … 2-15
一个十进制小数乘以32768之后再将其十进制整数部分转换成十六进制数，就能得到这个十进制小数的2的补码表示。
≈1 → 7FFFh
0.5 正数：乘以32768 4000h
0 → 0000h
-0.5 负数：其绝对值部分乘以32768，再取反加1 C000h
-1 8000h
（1）小数的表示方法
-0.5 × 32768 =100 0000 0000 0000
011 1111 1111 1111 +1= 100 0000 0000 0000

## Slide 29
在汇编语言中，是不能直接写入十进制小数的，可写为整数运算式。
如果要定义一个系数0.707，可以写成：
.word 32768*707/1000
不能写成32768*0.707。
注意
Q格式表示法
在Q格式中，Q之后的数字（如Q15格式中的15）决定小数点右边有多少位二进制位，故Q15表示在小数点后有15位小数。
当用一个16位的字来表示Q15格式时，在MSB（最高位）的右边有一个小数点，而MSB表示符号位。所以Q15的表示数字可表示范围从+1（以+0.999997表示）到-1的值。

## Slide 30
通过合适的Q格式，可以把数值根据所需的精确度做适当的转换，以便定点数的DSP也可以处理高精度的浮点数。下面以Q15为例，说明转换的过程。
1）先确定准备转换的十进制数值N，是在Q15格式的数值范围之间，即-1.000000≤N≤+0.999997。
2）数值N乘以215，即N'=N×215=N×32768
3）把步骤2）的结果加216，即N''=N'+216=N'+65536。
4）步骤3）的结果转换成十六进制，并把第17位舍弃掉，得到的结果就是N的Q15转换值。

## Slide 31
下面通过把-0.2345及+0.2345转换成Q15格式来说明转换方法。
-0.2345的转换为：
-0.2345×32768=-7684.1≈-7684
-7684+65536=57852
57852转换成十六进制数值为0E1FCh，所以结果为E1FCh。
+0.2345的转换为：
0.2345×32768=7684.1≈7684
7684+65536= 73220
73220转换成十六进制数值为11E04h，并把第17位舍弃掉，结果为1E04h。

## Slide 32
以字长为4位和8位累加器为例，先看一个小数乘法的例子。
0 1 0 0（0.5→23×0.5=（4）10=（0100）2）
× 1 1 0 1（-0.375→23×（-0.375）=（-3）10
0 1 0 0 =（1101）补）
0 0 0 0
0 1 0 0
1 1 0 0 （-0100）
?1 1 1 0 1 0 0 （-0.1875=-12/26←-12=（1110100）补）
（2）小数乘法与冗余符号位
0001011
+ 1
0001100
保留符号
3+3=6
0.5
× 0.375
0.1875

## Slide 33
上述乘积是7位，当将其送到8位累加器时，为保持乘积的符号，必须进行符号位扩展，这样，累加器中的值为11110100（-0.09375=-12/27），出现了冗余符号位。原因是：
S x x x （Q3）
× S y y y （Q3）
S S z z z z z z （Q6格式）
即两个带符号数相乘，得到的乘积带有2个符号位，造成错误的结果。
同样，对于两个十六位数相乘，乘积只有30位，在最高的两位也是符号位，同样会造成错误的结果。
不等于-0.1875
添加

## Slide 34
解决冗余符号的办法是：在程序中设定状态寄存器ST1中的FRCT（小数方式）位1，在乘法器将结果传送至累加器时就能自动地左移1位，累加器中的结果为：Ｓzzzzzz0（Q7格式），即11101000（-0.1875=-24/27←-24=（11101000）补），自动地消去了两个带符号数相乘时产生的冗余符号位。所以在小数乘法编程时，应当事先设置FRCT位：
SSBX FRCT
…
MPY *AR2,*AR3,A
STH A,@Z
这样，C54x就完成了Q15*Q15=Q15的小数乘法。

## Slide 35
例5-13 编制计算 的程序段，其中数据均为小数：a1=0.1,a2=0.2,a3=-0.3,a4=0.4,x1=0.8,
x2=0.6,x3=-0.4,x4=-0.2。
.title “cjy4.asm”
.mmregs
STACK .usect “STACK”,10H
.bss a,4 ；为a分配4个存储单元
.bss x,4 ；为x分配4个存储单元
.bss y,1 ；为结果y分配1个存储单元
.def start
.data ；定义数据代码段

## Slide 36
table: .word 1*32768/10 ；在table开始的8个
.word 2*32768/10 ；地址放数据
.word -3*32768/10
.word 4*32768/10
.word 8*32768/10
.word 6*32768/10
.word -4*32768/10
.word -2*32768/10

## Slide 37
.text ；定义可执行程序代码段
start:SSBX FRCT ；设置FRCT位，表示进行小数乘
STM #a,AR1 ；将x的首地址传给AR1
RPT #7 ；重复8次下条指令
MVPD table,*AR1+ ；将程序空间8个数传给数据存储器
STM #x,AR2 ；将数据存储器第一个数x1的地址传给AR2
STM #a,AR3 ；将数据存储器第五个数a1的地址传给AR3
RPTZ A,#3 ；将A清零，重复4次下条指令
MAC *AR2+,*AR3+,A ；执行乘法累加和，结果放在A中
STH A,@y ；将A的高端字存入结果y，低端字省去
end: B end ；原处循环等待
.end
结果y=0x1EB7。转换为十进制数：
y=（1×163+14×162+11×161+7×160）/32768=0.24

## Slide 38
10． 除法运算
条件减法指令的功能如下：
SUBC Smem，src ；（src）-（Smem）<<15 →ALU
；输出端，如果ALU输出端≥0,
；则（ALU输出端）<<1+1→src，
；否则（src）<<1→src。
方法：减法指令加重复指令实现无符号运算
（1）当｜被除数｜＜｜除数｜ 此时商为小数。

## Slide 39
例5-14 编写0.4÷（-0.8）的程序段。
.title “cjy5.asm”
.mmregs
STACK .usect “STACK”,10H
.bss num,1 ；为分子分配单元
.bss den,1 ；为分母分配单元
.bss quot,1 ；为商分配单元
.data ；定义数据段起始地址
table:.word 4*32768/10 ；在以table为地址的
；单元放入 0.4
.word -8*32768/10 ；在以table为地址的
；下一单元放入-0.8
.def start

## Slide 40
.text ；定义数据段起始地址
start: STM #num,AR1 ；将分子所在单元的地址传给AR1
RPT #1 ；重复执行下一指令2次
MVPD table,*AR1+；传送程序空间的2个数据（分子、分母）
；至地址为num开始的数据存储器单元
LD @den,16,A ；将分母移到累加器A（31～16）
MPYA @num ；（num）*（ A（31～16））→B，
；获取商的符号（在累加器B中）
ABS A ；分母取绝对值
STH A,@den ；分母绝对值存回原处
LD @num,16,A ；分子加载到A（31～16）
ABS A ；分子取绝对值
RPT #14 ；15次减法循环，完成除法
SUBC @den,A ；num-den
XC 1,BLT ；如果B<0（商是负数），则需要变号
NEG A ；如果B<0执行求反，否则跳过此指令
STL A,@quot ；保存商
end: B end
.end
取商的符号
除法运算
还原商的符号

## Slide 41
a）｜被除数｜＜｜除数｜商为小数
第一次(src) 分子左移4位 0011 0000
第二次(Smem)分母左移3位 - 011 0
ALU 0000 0000
ALU≥0 ALU左移1位 0000 0000
+ 1
第三次(src) 0000 0001
(Smem)分母左移3位 - 011 0
ALU 1101 0001
ALU＜0 (src) 左移一位 0000 0001
0000 0010
第四次(src) 0000 0010
(Smem)分母左移3位 - 011 0
ALU 1101 0010
ALU＜0 (src) 左移一位 0000 0010
0000 0100
(src) 0000 0100
取符号 - 0000 0100
保存商(src) 低字节→商 quot= - 0100
十进制转换输出 -0100=-4 →-4/8= - 0.5
以Q3格式为例0.4/(-0.8)
被除数0.4×8=3.2→0011
运算
除数0.8×8=6.4→0110
累加器A
累加器A
累加器A
累加器A

## Slide 42
（2）当｜被除数｜≥｜除数｜时 商为整数。
例5-15 编写16384÷512的程序段。
将上例程序段仅作两处修改，其它不变，就得本例的程序段：
LD @num,16,A 改成 LD @num,A
RPT #14 改成 RPT #15
本例的程序段为：
.title “cjy6.asm”
.mmregs
STACK .usect “STACK”,10H

## Slide 43
.bss num,1 ；为分子分配单元
.bss den,1 ；为分母分配单元
.bss quot,1 ；为商分配单元
.data ；定义数据段起始地址
table: .word 16384 ；在以table为地址
；的单元放入16384
.word 512 ；在以table为地址
；的下一单元放入512
.def start
.text ；定义数据段起始地址
start: STM #num,AR1；将分子所在单元地址传给AR1
RPT #1 ；重复执行下一指令2次
MVPD able,*AR1+ ；传送程序空间的2
；数据（分子、分母）至地址为
； num开始的数据存储器单元

## Slide 44
LD @den,16,A ；将分母移到累加器A（31～16）
MPYA @num ；（num）*（ A（31～16））→B，
；获取商的符号（在累加器B中）
ABS A ；分母取绝对值
STH A,@den ；分母绝对值存回原处
LD @num,A ；分子加载到A（15～0）
ABS A ；分子取绝对值
RPT #15 ；16次减法循环，完成除法
SUBC @den,A ；num-den
XC 1,BLT ；如果B<0（商是负数），则需要变号
NEG A ；如果B<0执行求反，否则跳过此指令
STL A,@quot ；保存商
end:B end
.end ；结果为quot=0x0020=32。
取商的符号
除法运算
还原商的符号

## Slide 45
第一次(src) 0000 0110
(Smem)分母左移3位 - 001 1
ALU 1110 1110
ALU＜0 (src) 左移一位 0000 0110
0000 1100
第二次(src) 0000 1100
(Smem)分母左移3位 - 001 1
ALU 1110 0100
ALU＜0 (src) 左移一位 0000 1100
0001 1000
第三次(src) 0001 1000
(Smem)分母左移3位 - 001 1
ALU 0000 0000
ALU≥0 ALU左移1位 0000 0000
+ 1
第四次(src) 0000 0001
(Smem)分母左移3位 - 001 1
ALU 1110 1001
ALU＜0 (src) 左移一位 0000 0001
0000 0010
(src) 0000 0010
取符号 - 0000 0010
保存商(src) 低字节→商 quot= - 0100
十进制转换输出 -0100=-2
b)｜被除数｜≥｜除数｜商为整数
以Q3格式为例
(-0.8) / 0.4
被除数0.8×8=6.4→0110
除数
0.4×8=3.2→0011
累加器A

## Slide 46
第二节 DSP的浮点运算方法
1．浮点数的表示方法
(1) C54x 本身是定点DSP芯片；
(2)用定点DSP芯片进行浮点数运算，必须先将定点数转换为浮点数。
要
点
浮点数表示定点数，采用尾数和指数两部分来表示
定点数=尾数×2-（指数） 或 x=m×2e

## Slide 47
2．定点数转换成浮点数
这是一条提取指数的指令，所提取的指数保存在T寄存器中。如果累加器A=0，则0→T；否则，累加器A的冗余符号位数减8→T。累加器A中的内容不变。
转换要点
（1）先将定点数放在累加器A或B中，然后用指令：EXP A 或EXP B提取指数。
注意
由于C54x DSP用16位表示数字，其对浮点数的表示采用一个单元保存指数和一个单元保存尾数的两个16位表示法。

## Slide 48
例5-16 提取A=FF FFFF FFCB中的指数值。
执行指令： EXP A
执行前 执行后
A=FF FFFF FFCB A=FF FFFF FFCB
T= 0000 T= 0019 （25）
本例中，由于A≠0，需要先求出A的冗余符号位并减去8。
A=F F F F F F F F C B
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 1011
33位冗余符号位1， 33-8=25=0x0019

## Slide 49
例5-17 提取B=07 8543 2105中的指数值。
执行指令： EXP B
执行前 执行后
B=07 8543 2105 B=07 8543 2105
T= 0007 T= FFFC （-4）
本例中，由于B≠0，需要先求出B的冗余符号位并减去8。
B= 0 7 8 5 4 3 2 1 0 5
0000 0111 1000 0101 0100 0011 0010 0001 0000 0101
4位冗余符号位0， 4-8=-4=0xFFFC
-4=-（0x0004）=（1111 1111 1111 1011+1）补=（0xFFFC） 补

## Slide 50
（2）使用指令 ST T，EXPONENT
将保存在T寄存器中的指数存放到数据存储器的指定单元EXPONENT中。
如 EXP A
ST T，@EXPONENT ；将指数存入
；数据存储器EXPONENT所指定的单元中。
转换要点
（3）使用指令NORM A
按Ｔ寄存器中的内容对累加器A进行归一化处理。这里的将定点数转换成浮点数所进行的归一化处理，指通过左移或右移，使一个二进制数变为一个小数，且小数点后的第一个数不为零，移动的位数用指数表示。

## Slide 51
例如:
0.3=(0.010011)2×2-0=(0.10011)2×2-1，
-0.8=-0.8×2-0=-(0.110011) 2×2-0，
-0.24=-(0.001111)×2-0=-(0.1111)2×2-2。
3=(11)2×2-0=(0.11)2×22
-8=-(1000)2×2-0=-(0.1)2×24
-24=-(11000)2×2-0=-(0.11)2×25
上例中，对于小数，当转换成小数点后第一位为1的归一化数时，通过将小数点右移实现，指数为负数。对于整数，则将小数点左移实现，指数为正数。

## Slide 52
例5-18 对累加器A进行归一化处理。
执行指令： NORM A
执行前 执行后
A=FF FFFF F001 A=FF 8008 0000
T= 0013H T= 0013H（19）
执行时，按T中的十进制数值，这里为正19，对累加器A中的值左移19位，即将在A=FF FFFF F001中的值左移19位，低位添零，高位溢出丢弃。
A=(1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0001 )2
←1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 000
左移出去掉的19位 左移进19位添0
←(1111 1111 1000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000)2=（FF 8008 0000）16

## Slide 53
例5-19 对累加器B中的值进行归一化处理后存入A。
执行指令： NORM B, A
执行前 执行后
A=FF FFFF F001 A=00 4214 1414
B=21 0A0A 0A0A B=21 0A0A 0A0A
T= FFF9H T= FFF9H（-7）
将B移-7位，即右移7位：
B=（0010 0001 0000 1010 0000 1010 0000 1010 0000 1010）2
→ 0000 000 0010 0001 0000 1010 0000 1010 0000 1010 0000 1010
右移进7位添0 去掉移出的7位
→（0000 0000 0100 0010 0001 0100 0001 0100 0001 0100）2
=（00 4214 1414）16

## Slide 54
3．浮点数转换成定点数
转换要点
在将浮点数转换成定点数时，按指数值将尾数右移（指数为负时左移）即可。
其操作与定点数转换为浮点数相反。这种相反方向的移位是通过对指数取反实现的。
使用指令 NEG A
NORM A

## Slide 55
如指数在A中，尾数在x中，则将浮点数转换成定点数的指令为：
NEG A ；指数反号
STL A,@temp ；将指数暂存在数据存储单元中
LD @temp,T ；将指数装入T寄存器
LD @x,16,A ；将尾数装入A的高16位
NORM A ；将尾数按T移位,由于T中的指数
；是已经取反了的，所进行的移
；位为反向移位。转换后的定点
；数在A中。

## Slide 56
例5-20 编写浮点乘法程序，完成x1×x2=0.3×（-0.8）运算。程序清单为：
.title “float.asm” ；程序名
.mmregs
.def start ；定义标号
STACK: .usect “STACK”,100 ；设置堆栈
.bss x1,1 ；为被乘数x1预留1个单元的空间
.bss x2,1 ；为乘数x2预留1个单元的空间
.bss e1,1 ；为被乘数的指数e1预留1个单元空间
.bss m1,1 ；为被乘数的尾数m1预留1个单元空间
.bss e2,1 ；为乘数的指数e2预留1个单元的空间
.bss m2,1 ；为乘数的尾数m2预留1个单元的空间
.bss ep,1 ；为乘积的指数ep预留1个单元的空间
.bss mp,1 ；为乘积的尾数mp预留1个单元的空间
.bss product,1 ；为乘积留空间
.bss temp,1 ；为暂存留空间
x1(被乘数)
X2(乘数)
e1(被乘数的指数)
m1(被乘数的尾数)
e2(乘数的指数)
m2(乘数的尾数)
ep(乘积的指数)
mp(乘积的尾数)
product(乘积)
temp(暂存单元)

## Slide 57
.data ；定义数据段
table: .word 3*32768/10 ；设初值 0.3
.word -8*32768/10 ；设初值-0.8
.text ；定义代码段
start: STM #STACK+100,SP ；设置堆栈指针初值
MVPD table,@x1 ；送0.3、-0.8
MVPD table+1,@x2 ；至数据存储器
LD @x1,16,A ；将x1送到A
EXP A ；取A中指数
ST T,@e1 ；存指数到e1
NORM A ；对A归一化
STH A,@m1 ；存尾数到m1
LD @x2,16,A ；将x2送到A
EXP A ；提取A中指数，放入T
ST T,@e2 ；保存x2的指数到e2
NORM A ；对累加器A归一化
STH A,@m2 ；保存x2的尾数到m2
CALL MULT ；调用浮点乘法子程序
end: B end ；循环等待
得0.3
的浮
点数
-0.8
的浮
点数

## Slide 58
MULT: SSBX FRCT ；设置小数乘法运算
SSBX SXM ；数据进入ALU之前进行符号位扩展
LD @e1,A ；x1指数送A
ADD @e2,A ；x2与x1指数相加
STL A,@ep ；乘积指数存入ep
LD @m1,T ；x1尾数送T
MPY @m2,A ；x1与x1尾数相乘，结果在A中
EXP A ；提取A中指数，放入T
ST T,@temp ；尾数乘积中提取的指数存入temp
NORM A ；对累加器A进行归一化处理
STH A,@mp ；保存提取指数后的尾数在mp中
LD @temp,A ；修正乘积指数，尾数乘积指数送A
ADD @ep,A ；（ep）+（temp）
STL A,@ep ；保存乘积指数在ep中
NEG A ；将浮点数乘积转换成定点数
STL A,@temp ；乘积指数反号后存入temp
LD @temp,T ；并加载到T寄存器
对积求指数并归一化

## Slide 59
LD @mp,16,A ；将乘积的尾数装入A的高16位
NORM A ；将尾数按T中的指数移位
STH A,@product ；保存定点乘积到product中
RET ；返回
.end
程序执行结果为：
0.3×（-0.8）乘积的浮点数尾数0x8520，指数为0x0002。乘积的定点数为0xE148，对应的十进制数为-0.23999。程序执行后数据存储器中的数据值如图5-8所示。
2266
999A
0001
4CCC
0000
999A
0002
8520
E148
FFFE
x1
x2
e1
m1
e2
m2
ep
mp
product
temp

## Slide 60
第三节 DSP在信号发生器上的应用
一个角度正弦值的计算
要
点
按C54x系列采用的Q15格式，将x=π/4
=0.7854转换为十进制小数的2的补码形式为：
x=0.7854×32768=6487h弧度。
再将要计算的值x放在d_x单元中，计算结果放在d_sinx单元中。

## Slide 61
x
x2
sinx
(7fffh)
(c1)
(c2)
(c3)
(c4)
d_x
d_squr_x
d_temp
d_sinx
c_1
d_coeff
数据存储器
table
c1=1/(8*9)
c2=1/(6*7)
c3=1/(4*5)
c4=1/(2*3)
程序存储器

## Slide 62
.title “sinx.asm” ；为程序取名
.mmregs ；定义存储器映象寄存器
.def start ；定义标号start
.ref sin_start,d_x,d_sinx ；引用别处定义的
； sin_start,d_x,d_sinx
STACK:.usect “STACK”,10 ；设置堆栈空间的大小和起始位置
start: STM #STACK+10,SP；设置堆栈指针初始指向的栈底位置
LD #d_x,DP ；设置数据存储器页指针的起始位置
ST #6487h,d_x ；将x值送入地址为d_x的单元中
CALL sin_start ；调用计算正弦值的子程序
end: B end ；循环等待
sin_start:
.def sin_start ；定义标号sin_start的起始位置
d_coeff .usect “coeff”,4 ；定义4个单元的未初始化段coeff

## Slide 63
.data
table: .word 01c7h ；在程序空间定义4个系数,c1=1/（8*9）
.word 030bh ；c2=1/（6*7）
.word 0666h ；c3=1/（4*5）
.word 1556h ；c4=1/（2*3）
d_x .usect “sin_vars”,1 ；在自定义的未初始化段sin_vars中
d_squr_x .usect “sin_vars”,1 ；保留5个单元的的空间，它们通常
d_temp .usect “sin_vars”,1 ；被安排在RAM中，用于暂存变量
d_sinx .usect “sin_vars”,1
c_1 .usect “sin_vars”,1
.text ；完成正弦计算的可执行代码段
SSBX FRCT ；设置进行小数乘法，以便自动左移一位
STM #d_coeff,AR5；将4个系数的首地址d_coeff 送AR5

## Slide 64
RPT #3 ；重复执行下一指令4次，以便将程序空
MVPD #table,*AR5+ ；间的4个系数传送到数据空间d_coeff
STM #d_coeff,AR3 ；将系数所在空间d_coeff首地址送AR3
STM #d_x,AR2 ；将θ所在地址送AR2
STM #c_1,AR4 ；将小数的最大值7fff地址c_1送AR4
ST #7FFFh,c_1 ；将#7FFFh（即整数1）送c_1
SQUR *AR2+,A ；A=x2 ，AR2指向d_squr_x
ST A,*AR2 ；d_squr_x=x2（A右移16位，即存高字节）
‖LD *AR4,B ；B=1（7FFFh左移16位放在B的高字节）
MASR *AR2+,*AR3+,B,A ；A=1-x2/72,T=x2，AR2指向d_temp，
；AR3指向c2 （凑整运算为结果加215再对15-0位清0 ）
MPYA A ；A=T*A=x2（1-x2/72）
STH A,*AR2 ；（d_temp）=x2（1-x2/72）
MASR *AR2-,*AR3+,B,A ；A=1-x2/42（1-x2/72）；T=x2（1-x2/72）

## Slide 65
MPYA *AR2+ ；B=x2（1-x2/42（1-x2/72））
ST B,*AR2 ；（d_temp）=x2（1-x2/42（1-x2/72））
‖LD *AR4,B ；B=1
MASR *AR2-,*AR3+,B,A ；A=1-x2/20（1-x2/42（1-x2/72））
MPYA *AR2+ ；B=x2（1-x2/20（1-x2/42（1-x2/72）））
ST B,*AR2 ；（d_temp）=B=x2（1-x2/20（1-x2/42（1-x2/72）））
‖LD *AR4,B ；B=1
MASR *AR2-,*AR3+,B,A；A=1-x2/6（1-x2/20（1-x2/42（1-x2/72）））
MPYA d_x ；B=x（1-x2/6（1-x2/20（1-x2/42（1-x2/72））））
STH B,d_sinx ；sin（theta）
RET
.end

## Slide 66
第四节 用DSP实现FIR滤波器
1．FIR滤波器基本概念
要点
1. FIR滤波器没有反馈回路，因此它是无条件稳定系统，其单位冲激响应h（n）是一个有限长序列。
2. FIR滤波算法实际上是一种乘法累加运算。
z-1
z-1
z-1
z-1
x(n)
x(n-1)
+
x(n-2)
x(n-N-1)
a0
a1
a2
aN-2
aN-1
y(n)

## Slide 67
2. FIR滤波器中z-1的实现
1)对于N级的FIR滤波器，在数据存储器中开辟一个称之为滑窗的N个单元的缓冲区，存放最新的N个输入样本；
2)从最老的样本开始，每读一个样本后，将此样本向下移位，读完最后一个样本后，输入最新样本至缓冲区的顶部。
用线性缓冲区实现z-1的优点是，新老数据在存储器中存放的位置直接明了。
特点
(1)用线性缓冲区法实现z-1

## Slide 68
C54x片内没有I/O资源，CPU通过外部译码可寻址64K的I/O单元。
有两条实现输入和输出的指令：
PORTR PA,Smem ；将PA的端口内容送
；数据存储器Smem
PORTW Smem,PA ；将地址为Smem的数据
；存储器内容送端口PA
数据的输入/输出

## Slide 69
N=6的线性缓冲区存储器图
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
x(n-4)
x(n-5)
线性缓冲区顶部
*ARx
数据存储器
(a)
x(n+1)
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
x(n-4)
PORTR
数据存储器
(b)
x(n+2)
x(n+1)
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
PORTR
数据存储器
(c)
*ARx
*ARx

## Slide 70
存储器的延时操作
使用存储器延时指令DELAY，可以将数据存储单元中的内容向较高地址方向的下一单元传送。
实现z-1的运算指令为：
DELAY Smem ；（Smem）→Seme+1，即数据存储
；器单元的内容送下一高地址单元
DELAY *AR2 ；AR2指向源地址，即将AR2所指单
；元内容复制到下一高地址单元中
延时指令与其它指令的结合
LT+DELAY→LTD指令 ；单数据存储器的值装入
；T寄存器并送下一单元延时
MAC+DELAY→MACD指令 ；操作数与程序存储器值相乘
；后送累加并送下一单元延时

## Slide 71
1)在数据存储器中开辟一个称之为滑窗的N个单元的缓冲区，滑窗中存放最新的N个输入样本；
2)每次输入新样本时，以新样本改写滑窗中的最老的数据，而滑窗中的其它数据不作移动；
3)利用片内BK（循环缓冲区长度）寄存器对滑窗进行间接寻址，循环缓冲区地址首尾相邻。
利用循环缓冲区实现Z-1的优点是不需要移动数据，不存在一个机器周期中要求能一次读和一次写的数据存储器，因而可以将循环缓冲区定位在数据存储器的任何位置（线性缓冲区要求定位在DARAM）。
特点
（2）用循环缓冲区法实现z-1

## Slide 72
N=6的循环缓冲区存储器图
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
x(n-4)
x(n-5)
循环缓冲区顶部
数据存储器
(a)
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
x(n-4)
x(n+1)
ARx
数据存储器
(b)
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
x(n+2)
x(n+1)
数据存储器
(c)
循环缓冲区底部
ARx
ARx

## Slide 73
3．FIR滤波器的实现方法
(1)用线性缓冲区和直接寻址方法实现FIR
例5-25 编写N=5，y（n）=a0*x（n）+a1*x（n-1）+a2*x（n-2）+a3*x（n-3）+a4*x（n-4）的计算程序。
先将系数a0～a4存放在数据存储器中，然后设置线性缓冲区，用以存放输入和输出数据。
线性缓冲区安排
y(n)
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
x(n-4)
数据存储器
y
XN
XNM1
XNM2
XNM3
XNM4
a0
a1
a2
a3
a4
数据存储器
A0
A1
A2
A3
A4

## Slide 74
.title “FIR1.ASM” ；定义源程序名
.mmregs ；定义存储器映象寄存器
.def start ；定义语句标号start
.bss y,1 ；为结果y预留1个单元的空间
XN .usect “XN”,1 ；在自定义的未初始化段“XN”
XNM1 .usect “XN”,1 ；中保留5个单元的空间
XNM2 .usect “XN”,1
XNM3 .usect “XN”,1
XNM4 .usect “XN”,1
A0 .usect “A0”,1 ；在自定义的未初始化段“A0”
A1 .usect “A0”,1 ；中保留5个单元的空间
A2 .usect “A0”,1
A3 .usect “A0”,1
A4 .usect “A0”,1
PA0 .set 0 ；定义PA0为输出端口
PA1 .set 1 ；定义PA1为输入端口

## Slide 75
.data
table: .word 1*32768/10 ；假定程序空间有五个参数
.word -3*32768/10
.word 5*32768/10
.word -3*32768/10
.word 1*32768/10
.text
start: .SSBX FRCT ；设置进行小数相乘
STM #A0,AR1 ；将数据空间用于放参数的首地址送AR1
RPT #4 ；重复下条指令5次传送
MVPD table,*AR1+ ；传送程序空间的参数到数据空间
LD #XN,DP ；设置数据存储器页指针的起始位置
PORTR PA1,@XN ；从数据输入端口I/O输入最新数据x（n）
FIR1: LD @XNM4,T ；x（n-4）→T

## Slide 76
MPY @A4,A ；a4*x（n-4）→A
LTD @XNM3 ；x（n-3）→T,x（n-3）→x（n-4）
MAC @A3,A ；A+a3*x（n-3）→A
LTD @XNM2 ；x（n-2）→T,x（n-2）→x（n-3）
MAC @A2,A ；A+a2*x（n-2）→A
LTD @XNM1 ；x（n-1）→T,x（n-1）→x（n-2）
MAC @A1,A ；A+a1*x（n-1）→A
LTD @XN ；x（n）→T,x（n）→x（n-1）
MAC @A0,A ；A+a0*x（n）→A
STH A,@y ；保存y（n）的高字节
PORTW @y,PA0 ；输出y（n）
BD FIR1 ；执行完下条指令后循环
PORTR PA1,@XN ；输入x（n）
.end

## Slide 77
vectors.obj
fir1.obj
-o fir1.out
-m fir1.map
-e start
MEMORY {
PAGE 0 : EPROM: org=01OOOH len=01000H
VECS: org=03F80H len=00080H
PAGE 1 : SPRAM: org=00060H len=00020H
DARAM: org=00080H len=01380H }
SECTIONS {
.vectors:> VECS PAGE 0
.text:> EPROM PAGE 0
.data:> EPROM PAGE 0
.bss:> SPRAM PAGE 1
.XN:> DARAM align(8){ } PAGE 1
.A0:> DARAM align(8){ } PAGE 1 }

## Slide 78
(2)用线性缓冲区和间接寻址方法实现FIR
例5-26 编写y（n）=a0*x（n）+ a1*x（n-1）+ a2*x（n-2）+ a3*x（n-3）+ a4*x（n-4）的计算程序，其中N=5。
将系数a0～a4存放在数据存储器中，并设置线性缓冲区存放输入数据。
利用AR1和AR2分别作为间接寻址线性缓冲区和系数区的辅助寄存器。
线性缓冲区安排
y(n)
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
x(n-4)
数据存储器
y
x
AR1
a0
a1
a2
a3
a4
数据存储器
a:
AR2

## Slide 79
.title “FIR2.ASM” ；定义源程序名
.mmregs ；定义存储器映象寄存器
.def start ；定义语句标号start
.bss y,1 ；为结果y预留1个单元的空间
x .usect “x”,5 ；在自定义的未初始化段“x”中保留5个单元的空间
a .usect “a”,5 ；在自定义的未初始化段“a”中保留5个单元的空间
PA0 .set 0 ；定义PA0为输出端口
PA1 .set 1 ；定义PA1为输入端口
.data
table: .word 2*32768/10 ；假定程序空间有五个参数
.word -3*32768/10
.word 4*32768/10
.word -3*32768/10
.word 2*32768/10

## Slide 80
.text
start: STM #a,AR2 ；将数据空间用于放参数
；的首地址送AR2
RPT #4 ；重复下条指令5次传送
MVPD table,*AR2+ ；传送程序空间的参数到数据空间
STM #x+4,AR1 ；AR1指向x（n-4）
STM #a+4,AR2 ；AR2指向a4
STM #4,AR0 ；指针复位值4→AR0
SSBX FRCT ；小数相乘
LD #x,DP ；设置数据存储器页指针
；的起始位置
PORTR PA1,@x ；从端口PA1输入最新值x（n）

## Slide 81
FIR2: LD *AR1-,T ；x（n-4）→T
MPY *AR2-,A ；a4*x（n-4）→A
LTD *AR1- ；x（n-3）→T,x（n-3）→x（n-4）
MAC *AR2-,A ；A+a3*x（n-3）→A
LTD *AR1- ；x（n-2）→T,x（n-2）→x（n-3）
MAC *AR2-,A ；A+a2*x（n-2）→A
LTD *AR1- ；x（n-1）→T,x（n-1）→x（n-2）
MAC *AR2-,A ；A+a1*x（n-1）→A
LTD *AR1 ；x（n）→T, x（n）→x（n-1）
MAC *AR2+0,A ；A+a0*x（n）→A ,AR2复原，指向a4
STH A,@y ；保存运算结果的高位字到y（n）
PORTW @y（n）,PA0 ；将结果y（n）输出到端口PA0
BD FIR2 ；执行完下条指令后，从FIR2开始循环
PORTR PA1,*AR1+0；输入新值x（n）,AR1复原指向x+4
.end

## Slide 82
(3) 用线性缓冲区和带移位双操作数寻址方法实现 FIR
例5-27 编写y（n）=a0*x（n）+ a1*x（n-1）+ a2*x（n-2）+ a3*x（n-3）+ a4*x（n-4）的计算程序，其中N=5。
本例中，系数a0～a4存放在程序存储器中，输入数据存放在数据存储器的线性缓冲区中。
乘法累加利用MACD指令，该指令完成数据存储器单元与程序存储器单元相乘，并累加、移位的功能。
暂存y(n)
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
x(n-4)
数据存储器
x
AR1
a4
a3
a2
a1
a0
程序存储器
PAR
COEF

## Slide 83
.title “FIR3.ASM” ；定义源程序名
.mmregs ；定义存储器映象寄存器
.def start ；定义语句标号start
x .usect “x”,6 ；在自定义的未初始化
；段“x”中保留6个单元
PA0 .set 0 ；定义PA0为输出端口
PA1 .set 1 ；定义PA1为输入端口
.data
COEF: .word 1*32768/10 ；假定程序空间有五个参数,a4
.word -4*32768/10 ；a3
.word 3*32768/10 ；a2
.word -4*32768/10 ；a1
.word 1*32768/10 ；a0

## Slide 84
.text
start： SSBX FRCT ；小数乘法
STM #x+5,AR1 ；AR1指向x（n-4）
STM #4,AR0 ；设置AR1复位值
LD #x,DP ；设置数据存储器页指针的起始位置
PORTR PA1,@x+1 ；输入最新值x（n）
FIR3： RPTZ A,#4 ；累加器A清0,设置重复下条指令5次
MACD *AR1-,COEF,A ；x（n-4）→T,A= x（n-4）*a4 +A
；（PAR）+1→PAR,x（n-4）→x（n-5）
STH A,*AR1 ；暂存结果到y（n）
PORTW *AR1+,PA0；输出y（n）到PA0，AR1指向x（n）
BD FIR3 ；执行下条指令后循环
PORTR PA1,*AR1+0；输入新数据到x（n）,AR1指向x（n-4）

## Slide 85
(4) 用循环缓冲区和双操作数寻址方法实现 FIR
例5-28 编写y（n）=a0*x（n）+ a1*x（n-1）+ a2*x（n-2）+ a3*x（n-3）+ a4*x（n-4）的计算程序，其中N=5。
本例中，存放a0～a4的系数表以及存放数据的循环缓冲区均设在DARAM中。
x(n)
x(n-1)
x(n-2)
x(n-3)
x(n-4)
数据存储器
y
xn
AR3
a0
a1
a2
a3
a4
数据存储器
a0
AR4
88h
89h
8Ah
8Bh
8Ch
80h
81h
82h
83h
84h
y(n)
60h

## Slide 86
.title “FIR4.ASM” ；给汇编程序取名
.mmregs ；定义存储器映象寄存器
.def start ；定义标号start的起始位置
.bss y,1 ；为未初始化变量y保留空间
xn .usect “xn”,5 ；自定义5个单元空间的数据段xn
a0 .usect “a0”,5 ；自定义5个单元空间的数据段a0
PA0 .set 0 ；设置数据输出端口I/O，PA0=0
PA1 .set 1 ；设置数据输入端口I/O，PA1=1
.data
table: .word 1*32768/10 ；a0=0.1=0x0CCC
.word 2*32768/10 ；a1=0.2=0x1999
.word 3*32768/10 ；a2=0.3=0x2666
.word 4*32768/10 ；a3=0.4=0x3333
.word 5*32768/10 ；a4=0.5=0x4000
.text

## Slide 87
start: SSBX FRCT ；小数乘法
STM #a0,AR1 ；AR1指向a0
RPT #4 ；从程序存储器table开始的地址传送
MVPD table,*AR1+ ；5个系数至数据空间a0开始的数据段
STM #xn+4,AR3 ；AR3指向x（n-4）
STM #a0+4,AR4 ；AR4指向a4
STM #5,BK ；设循环缓冲区长度BK=5
STM #-1,AR0 ；AR0=-1,双操作数减量
LD #xn,DP ；设置数据存储器页指针的起始位置
PORTR PA1,@xn ；输入新数据到x（n）
FIR4: RPTZ A,#4 ；A清0,重复执行下条指令5次
MAC *AR3+0%,*AR4+0%,A ；系数与输入数据双
；操作数相乘并累加
STH A,@y ；保存结果的高字节到 y（n）
PORTW @y,PA0 ；输出y（n）到端口PA0
BD FIR4 ；执行完下条指令后循环
PORTR PA1,*AR3+0% ；从端口PA1输入新数据到x（n）
.end

## Slide 88
4.系数对称FIR滤波器设计
系数对称的FIR滤波器具有线性相位特性，这种滤波器是用得最多的FIR滤波器，特别是对相位失真要求很高的场合。
如果FIR滤波器的h（n）是实数，且满足偶对称h（n）=h（N-1-n）或奇对称h（n）=-h（N-1-n）的条件，则滤波器具有线性相位特性。
一个对称FIR滤波器满足h（n）=h（N-1-n）。

## Slide 89
h（n）=h（N-1-n）
n
0
2
4
6
8
10
h(n)
N=11奇数
偶对称中心
N-1
n
0
2
4
6
7
9
h(n)
N=10偶数
偶对称中心
N-1
1
3
5
8
(b)
(a)
h(n)偶对称
h(n)
N=11奇数
奇对称中心
N-1
n
0
2
4
6
7
9
h(n)
N=10偶数
奇对称中心
N-1
1
3
5
8
(b)
(a)
h(n)奇对称
10
0
2
4
6
7
9
1
3
5
8
n

## Slide 90
例如，N=8的FIR滤波器，其输出方程为：
y（n）=h0x（n）+h1x（n-1）+h2x（n-2）+h3x（n-3）+h3x（n-4）+h2x（n-5）+h1x（n-6）+h0x（n-7）
总共有8次乘法和7次加法。如果利用对称性，可将其改写成：
y（n）=h0[x（n）+x（n-7）]+h1[x（n-1）+x（n-6）]+h2[x（n-2）+x（n-5）]+h3[x（n-3）+x（n-4）]
变成4次乘法和7次加法。可见乘法运算的次数少了一半。这是对称FIR的一个优点。

## Slide 91
对称FIR滤波器的实现可按如下步骤进行：
(1) 将数据存储器分为新旧两个循环缓冲区，New循环缓冲区中存放N/2=4个新数据；Old循环缓冲区中存放N/2=4个老数据。每个循环缓冲区的长度为N/2。
New循环缓冲区
AR2
88h
89h
8Ah
8Bh
80h
81h
82h
83h
x(n-4)
x(n-5)
x(n-6)
x(n-7)
Old循环缓冲区
COEF
低地址
h0
h1
h2
h3
系数表
AR3
x(n)
x(n-3)
x(n-2)
x(n-1)
程序存储器
New数据存储器
高地址

## Slide 92
(2) 设置循环缓冲区指针，以AR2指向New循环缓冲区中最新的数据；以AR3指向Old循环缓冲区中最老的数据。
(3) 在程序存储器中设置系数表。
(4)（AR2）+（AR3）→AH（累加器A的高位），AR2-1→AR2，AR3-1→AR3。
(5) 将累加器B清0，重复执行4次（i=0，1，2，3）下面的运算：
（AH）*系数hi+（B）→B，系数指针（PAR）加1，
（AR2）+（AR3）→AH，AR2和AR3减１。

## Slide 93
(6) 保存和输出结果（结果在BH中）。
(7) 修正数据指针，让AR2和AR3分别指向New循环缓冲区最新的数据和Old循环缓冲区中最老的数据。
(8) 用New循环缓冲区中最老的数据替代Old循环缓冲区中最老的数据。Old循环缓冲区指针减1。
(9) 输入一个新数据替代New循环缓冲区中最老的数据。
重复执行(4)～(9)步。

## Slide 94
在编程中要用到系数对称有限冲激响应滤波器指令FIRS，其操作为：
FIRS Xmem,Ymem,Pmad
该指令执行 Pmad→PAR（程序存储器地址寄存器）
当（RC）≠0
（B）+（A（32～16））×（由PAR寻址Pmem）→B
（（Xmem）+（Ymem））<<16→A
（PAR）+1→PAR
（RC）-1→RC
FIRS指令在同一个机器周期内，通过C和D总线读2次数据存储器，同时通过P总线读一个系数。

## Slide 95
例5-29 设计对称FIR滤波器（N=8）。
.title “FIR5.ASM” ；给汇编程序取名
.mmregs ；定义存储器映象寄存器
.def start ；定义标号start的起始位置
.bss y,1 ；为未初始化变量y保留空间
x_new .usect “DATA1”,4 ；自定义4个单元的未初始化段DTAT1
x_old .usect “DATA2”,4 ；自定义4个单元的未初始化段DATA2
size .set 4 ；定义符号size=4
PA0 .set 0 ；设置数据输出端口I/O，PA0=0
PA1 .set 1 ；设置数据输入端口I/O，PA1=1
.data
COEF .word 1*32768/10,2*32768/10；系数对称,只需
.word 3*32768/10,4*32768/10 ；给出N/2=4个系数

## Slide 96
.text
start: LD #y,DP ；设置数据存储器页指针的起始位置
SSBX FRCT ；小数乘法
STM #x_new,AR2 ；AR2指向新缓冲区第1个单元
STM #x_old+（size-1）,AR3 ；AR3指向老缓
；冲区最后1个单元
STM #size,BK ；设置循环缓冲区长度BK =size
STM #-1,AR0 ；循环控制增量AR0=-1
PORTR PA1,#x_new ；从I/O输入端口PA1
；输入数据到x（n）

## Slide 97
FIR5: ADD *AR2+0%,*AR3+0%,A ；AH=x（n）+
；x（n-7）（第一次）
RPTZ B,#（size-1） ；B=0,下条指令执行size次
FIRS *AR2+0%,*AR3+0%,COEF ；B+=AH*h0,
；AH=x（n-1）+x（n-6）…
STH B,@y ；保存结果到y
PORTW @y,PA0 ；输出结果到PA0
MAR *+AR2（2）% ；修正AR2,指向新缓
； 冲区最老的数据
MAR *AR3+% ；修正AR3,指向老缓
；冲区最老的数据
MVDD *AR2,*AR3+0% ； 新缓冲区向老缓
；冲区传送一个数
BD FIR5 ；执行完下条指令后转移FIR5并循环
PORTR PA1,*AR2 ；输入新数据至新缓冲区
.end

## Slide 98
第五节 用DSP实现IIR滤波器
1．IIR滤波器的基本概念
N阶无限冲激响应(IIR)滤波器的脉冲响应传输函数表达式为：
其差分方程表达式可写为：

## Slide 99
特 点
y（n）由两部分构成：第一部分 是一个对x（n）的M节延时链结构，每节延时抽头后加权相加，是一个横向结构网络；第二部分 也是一个N节延时链的横向结构网络，不过它是对y（n）的延时，是个反馈网络。
若aj=0，IIR滤波器就变为FIR滤波器，其脉冲传输函数只有零点，系统总是稳定的，其单位冲激响应是有限长序列。而IIR滤波器的脉冲传递在Z平面上有极点存在，aj≠0，其单位冲激响应是无限长序列。

## Slide 100
特 点
IIR滤波器与FIR滤波器的一个重要区别是，IIR滤波器可以用较少的阶数获得很高的选择特性，所用的存储单元少，运算次数少，具有经济、高效的特点。但是，在有限精度的运算中，可能出现不稳定现象。而且，选择性越好，相位的非线性越严重，不像FIR滤波器可以得到严格的线性相位。
因此，在相位要求不敏感的场合，如语言通信等，选用IIR滤波器较为合适；而对于图像信号处理、数据传输等以波形携带信息的系统，对线性相位要求较高，在条件许可的情况下，采用系数对称FIR滤波器较好。

## Slide 101
2． 二阶IIR滤波器的实现方法
对于一个高阶的IIR滤波器，总可化成多个二阶基本节（或称二阶节）相级联或并联的形式
3个二阶节级联的六阶IIR滤波器
+
z-1
b0
a1
x(n)
z-1
b1
+
b2
a2
+
z-1
d0
c1
x1(n)
z-1
d1
+
d2
c2
+
z-1
f0
e1
x2(n)
z-1
f1
+
f2
e2
y(n)

## Slide 102
二阶节的标准形式由反馈通道和前向通道的差分方程构成：
反馈通道： x0=w（n）=x（n）+A1*x1+A2*x2
前向通道： y（n）=B0*x0+B1*x1+B2*x2
二阶节IIR滤波器
+
z-1
x0
x(n)
×
x1
z-1
x2
×
w(n)
A1
A2
反馈通道
×
B2
×
B1
×
B0
+
前向通道
y(n)

## Slide 103
（1）二阶IIR滤波器的单操作数指令实现法
如存储器分配图所示。x0单元有三个用处：
1)存放输入数据x（n）
2)暂时存放相加器的输出x0
3)输出数据y（n）。
例5-30 编写二阶IIR滤波器的程序。
存储器分配图
COEF
B2
B1
B0
A2
数据存储器
A1
x0
x1
x2
数据存储器
x(n),y(n)

## Slide 104
.title “IIR1.asm” ；给汇编程序取名
.mmregs ；定义存储器映象寄存器
.def start ；定义标号start的起始位置
X0 .usect “x”,1 ；自定义3个单元的未初始化段x
X1 .usect “x”,1 ；
X2 .usect “x”,1 ；
B2 .usect “COEF”,1 ；自定义5个单元的未初始化段COEF
B1 .usect “COEF”,1 ；
B0 .usect “COEF”,1 ；
A2 .usect “COEF”,1 ；
A1 .usect “COEF”,1 ；
PA0 .set 0 ；设置数据输出端口I/O，PA0=0
PA1 .set 1 ；设置数据输入端口I/O，PA1=1
.data
table: .word 0, 0 ；x(n-1), x(n-2)
.word 1*32768/10,2*32768/10,3*32768/10 ；B2,B1,B0
.word 5*32768/10,-4*32768/10 ；A2,A1

## Slide 105
.text
start: LD #x0,DP ；以x0的地址为数据存储器
；页指针起始位置
SSBX FRCT ；小数乘法
STM #x1,AR1 ；x1首地址传给AR1
RPT #1 ；重复2次下条指令
MVPD #table,*AR1+ ；用程序空间的2个
；系数0对x1, x2单元清零
STM #B2,AR1 ；B2首地址传给AR1
RPT #4 ；重复5次下条指令
MVPD #table+2,*AR1+ ；用5个系数对
； B2,B1,B0,A2,A1单元赋值

## Slide 106
IIR1: PORTR PA1,@x0 ；从PA1输入数据到x（n）
LD @x0,16,A ；计算反馈通道,x0送A的16位高端字
LD @x1,T ；x1送T寄存器
MAC @A1,A ；x0+x1*A1→A
LD @x2,T ；x2送T寄存器
MAC @A2,A ；x0+x1*A1+x2*A2→A
STH A,@x0 ；暂存x0+x1*A1+x2*A2→x0单元
MPY @B2,A ；计算前向通道,x2*B2→A
LTD @x1 ；x1送T寄存器,x1移至x2单元
MAC @B1,A ；x2*B2+x1*B1→A
LTD @x0 ；x0送T寄存器,x0移至x1单元
MAC @B0,A ；x2*B2+x1*B1+x0*B0→A
STH A,@x0 ；暂存y（n）=x2*B2+x1*B1+x0*B0→x0单元
BD IIR1 ；执行完下条指令后循环
PORTW @x0,PA0 ；给出结果y（n）到PA0端口
.end
后向运算
前向运算

## Slide 107
（2）二阶IIR滤波器的双操作数指令实现法
乘法累加运算利用双操作数指令，数据和系数表在数据存储器（DARAM），其存储器分配图如图：
特 点
COEF
B2
B1
B0
A2
A1
x2
x1
x0
数据存储器
(DARAM)
起始状态
数据存储器
(DARAM)
AR3
x(n)
x1
x0
AR3
x0
y(n)
AR4
第1次迭代

## Slide 108
例5-31 用双操作数指令实现二阶IIR滤波器。
H(z)=
.title “IIR2.ASM” ；给汇编程序取名
.mmregs ；定义存储器映象寄存器
.def start ；定义标号start的起始位置
x2 .usect “x”,1 ；自定义3个单元的未初始化段x
X1 .usect “x”,1 ；
X0 .usect “x”,1 ；
COEF .usect “COEF”,5 ；自定义5个单元的未初始化段COEF
PA0 .set 0 ；设置数据输出端口I/O，PA0=0
PA1 .set 1 ；设置数据输入端口I/O，PA1=1

## Slide 109
.data
table: .word 0, 0 ；x(n-2), x(n-1)
.word 676*32768/10000,1352*32768/10000 ；B2,B1
.word 676*32768/10000 ；B0
.word -4142*32768/10000,7071*32768/10000 ；A2,A1/2
.text
start: SSBX FRCT ；小数乘法
STM #x2,AR1 ；x2首地址传给AR1
RPT #1 ；重复2次下条指令
MVPD #table,*AR1+ ；用程序空间的2个系数0对x2, x1单元清零
STM #COEF,AR1 ；COEF 首地址传给AR1
RPT #4 ；重复5次下条指令
MVPD #table+2,*AR1+ ；将5个系数传到COEF单元
STM #x2,AR3 ；x2首地址传给AR3
STM #COEF+4,AR4 ； COEF中的A1地址传给AR4
MVMM AR4,AR1 ；保存AR4地址值在AR1中
STM #3,BK ；设置循环缓冲区长度
STM #-1,AR0 ；设置间接寻址步长

## Slide 110
IIR2: PORTR PA1,*AR3 ；从PA1口输入数据到x（n）
LD *AR3+0%,16,A ；计算反馈通道，A=x（n）
MAC *AR3,*AR4,A ；A=x（n）+A1*x1
MAC *AR3+0%,*AR4-,A ；A=x（n）+A1*x1+A1*x1
MAC *AR3+0%,*AR4-,A ；A=x（n）+
；2*A1*x1+A2*x2=x0
STH A,*AR3 ；保存x0
MPY *AR3+0%,*AR4-,A ；计算前向通道。A=B0*x0
MAC *AR3+0%,*AR4-,A ；A=B0*x0+B1*x1
MAC *AR3,*AR4-,A ；A=B0*x0+B1*x1+B2*x2=y（n）
STH A,*AR3 ；保存y（n）
MVMM AR1,AR4 ；AR4重新指向A1
BD IIR2 ；执行完下条指令后循环
PORTW *AR3,PA0 ；向PA0口输出数据
.end
后向运算
前向运算

## Slide 111
（3）直接形式二阶IIR滤波器的实现法
IIR差分方程为：
y（n）=B0*x（n）+B1*x（n-1）+B2*x（n-2）
+A1*y（n-1）+A2*y（n-2）
IIR的脉冲传递函数为：
z-1
z-1
A1
A2
反馈通道
B2
B1
B0
前向通道
y(n)
+
x(n)
+
+
+
+
+
z-1
z-1

## Slide 112
编程时，将变量和系数都存放在DARAM中，并采用循环缓冲区方式寻址，共需开辟4个循环缓冲区，用来存放变量和系数。这4个循环缓冲区的结构如图所示：
x(n-2)
x(n-1)
x(n)
AR2
X
y(n-2)
y(n-1)
y(n)
AR4
Y
B2
B1
B0
AR5
B
A2
A1
(未用)
AR3
A

## Slide 113
例5-32 编写直接形式二阶IIR滤波器的源程序。
.title “IIR3.asm” ；给汇编程序取名
.mmregs ；说明存储器映象寄存器
.def start ；定义标号start的起始位置
X .usect “X”,3 ；自定义3个单元的未初始化段X
Y .usect “Y”,3 ；自定义3个单元的未初始化段Y
B .usect “B”,3 ；自定义3个单元的未初始化段B
A .usect “A”,3 ；自定义3个单元的未初始化段A
PA0 .set 0 ；设置数据输出端口I/O，PA0=0
PA1 .set 1 ；设置数据输入端口I/O，PA1=1
.data
table: .word 0，0 ；为x（n-2），x（n-1）预留一单元空间
.word 0，0 ；为 y（n-2），y（n-1）预留一单元空间
.word 1*32768/10，2*32768/10，3*32768/10
；放置系数B2，B1，B0
.word 5*32768/10，-4*32768/10 ；放置系数A2，A1

## Slide 114
.text
start: SSBX FRCT ；指明进行小数乘法
STM #x,AR1 ；传送初始数据x（n-2），x（n-1）
RPT #1 ；重复二次下条指令
MVPD #table,*AR1+ ；x（n-2）=0，x（n-1）=0
STM #Y,AR1 ；传送初始数据y（n-2），y（n-1）
RPT #1 ；重复二次下条指令
MVPD #table+2,*AR1+ ；y（n-2）=0，y（n-1）=0
STM #B,AR1 ；传送系数B2，B1，B0
RPT #2 ；重复三次下条指令
MVPD #table+4,*AR1+；系数B从程序存储器传到数据存储器
STM #A,AR1 ；传送系数A2，A1
RPT #1 ；重复二次下条指令
MVPD #table+7,*AR1+；将系数A从程序存储器传到数据存储器

## Slide 115
STM #X+2,AR2 ；辅助寄存器指针初始化，AR2指向x（n）
STM #A+1,AR3 ；辅助寄存器指针初始化，AR3指向A1
STM #Y+1,AR4 ；辅助寄存器指针初始化，AR4指向y（n-1）
STM #B+2,AR5 ；辅助寄存器指针初始化，AR5指向B0
STM #3,BK ；设置循环缓冲区长度，（BK）=3
STM #-1,AR0 ；设置间接寻址步长，（AR0）=-1
x(n-2)
x(n-1)
x(n)
AR2
X
y(n-2)
y(n-1)
y(n)
AR4
Y
B2
B1
B0
AR5
B
A2
A1
(未用)
AR3
A

## Slide 116
IIR3：PORTR PA1,*AR2 ；从PA1口输入数据到x（n）
MPY *AR2+0%,*AR5+0%,A ；计算前向通道，A=x（n）*B0
MAC *AR2+0%,*AR5+0%,A ；A=x（n）*B0+x（n-1）*B1
MAC *AR2,*AR5+0%,A；A=x（n）*B0+x（n-1）*B1+x（n-2）*B2
MAC *AR4+0%,*AR3+0%,A ；计算反馈通道,A=A+y（n-1）*A1
MAC *AR4+0%,*AR3+0%,A ；A=A+y（n-2）*A2
MAR *AR3+0% ；AR3指向A1
STH A,*AR4 ；保存y（n）
BD IIR3 ；执行完下条指令后循环
PORTW *AR4,PA0 ；输出y（n）到I/O端口PA0
.end
后向运算
前向运算

## Slide 117
3．高阶IIR滤波器的实现
一个高阶IIR滤波器可以分解成若干个二阶基本节相级联。
由于调整每个二阶基本节的系数，只涉及到这个二阶节的一对极点和零点，不影响其他零、极点，因此便于调整系统的性能。
此外，由于字长有限，每个二阶基本节运算后都会带来一定的误差，合理安排各二阶基本节的前后次序，将使系统的精度得到优化。
在迭代运算中对信号先衰减后增益，系统的动态范围和鲁棒性较好。

## Slide 118
对高阶IIR滤波器的几点特殊处理
当出现一个或一个以上系数≥１，此时，既可以用最大的系数来定标，即用最大的系数去除所有的系数，也可以将此≥１的系数分解成两个＜１的系数进行运算和相加，例如B0=1.2，则：
x（n）*B0=x（n）*（B0/2）+x（n）*（B0/2）=0.6*x（n）+0.6*x（n）
这样，将使所有的系数保持精度，而仅仅多开销一个机器周期。前面的例5-31中的系数A1为是这样处理的。
（1）系数≥１时的定标方法

## Slide 119
（2）对输入数据定标
一般地，从外设口输入一个数据加载到累加器A，可用以下指令：
PORTR 0001h,@Xin
LD @Xin,16,A
如果运算过程中可能出现≥１的输出值，可在输入数据时将其缩小若干倍，如：
PORTR 0001h,@Xin
LD @Xin,16-3,A
将输入数据除以8，将使输出值小于１。上面用多种不同的方法进行了滤波器的设计，在实现滤波器功能的前提下，程序的繁简和对存储器的使用情况是不同的，应用中应根据具体情况进行选择。

## Slide 120
谢 谢